## Slide 1: PHITS
応用実習用資料
Environmental radioactivity
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
title
1
2018年8月改訂

## Slide 2: ステップ 1
Am-241の汚染を想定
  RI 線源機能 (e-type=28)を使う
  深さ 3cm, 半径: 1m 土の中に分布
実効線量率を計算 (Sv/h)
  [T-Track] と “multiplier”を使う
  [T-Track] と “multiplier” のサンプルは \phits\recommendation\H10multiplier にある
  実効線量を計算する場合は、multiplier IDが-203（等方照射）か-202（前方照射）を使用する

## Slide 3: 実効線量の分布
Ground

## Slide 4: ステップ 2
Cs-137 の土壌汚染を追加
  プロットにはどのような違いが出るかチェック
地上１メートルでの実効線量を計算する
  箱の中 (x:-10~10, y:-10~10, z: 90~100)の線量
  ヒント: t-track を nx, ny, nz = 1 でもう一つ作る
  統計誤差に注意
    必要なら ncasc を増やすこと
高難易度!

## Slide 5: 実効線量規格化のヒント
[T-Track] はマニュアルによると
  [T-track] の出力が (particle/cm^2/source)
  RI ソースを使った場合は (particle/cm^2/sec)
  Multiplier の線量換算係数は(pSv・cm^2)
これらを組み合わせて(μSv/h)の単位をもつ物理量に変換するにはどうすれば良いだろうか？
前ページに必要な知識 !

## Slide 6
1m の高さ
1.1x10^-02 (uSv/h)

## Slide 7: ステップ 3
線源の半径を変更 : 1 m -> 3 m -> 9 m
  汚染の密度 (Bq/cm^3) は同じ
  中心での線量率が一定の値に近づくか確認
    線量分布を3ケースで比較する
線源の分布を変えてみる (深度分布, 線源核種, 線源核種の放射能の比…)

## Slide 8: 結果
1m の高さ
2.0x10^-02 (uSv/h)
半径: 3 m
半径: 9 m
1m の高さ
1.2x10^-01 (uSv/h)
均一になるには、線源に広がりが必要

## Slide 9: ステップ 4
線源半径 : 3m
地面が次のもので覆われている場合の線量を比較
  1cm 土
  1 cm Fe
  1 cm Pb

## Slide 10
土
Fe
Pb