## Slide 1: PHITS
モンテカルロ法における統計的および系統的不確かさ
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Title
1
2019年9月改訂
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2: 不確かさ
2
PHITSをはじめとするモンテカルロ法に基づいた粒子輸送計算の結果には、統計的な不確かさと系統的な不確かさが含まれます。
統計的不確かさ： 量子力学的な確率的事象など、統計的な揺らぎに起因する不確かさ
  系統的不確かさ： 物質密度などの入力情報がもつ誤差や物理モデルの精度が伝播し、輸送計算の結果に与える影響
What is uncertainty
計算結果の頻度分布
統計的不確かさ
誤差の伝播
系統的不確かさ

## Slide 3
Table of Contents
3
講習内容
統計的不確かさ
系統的不確かさ
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 4
4
Particle transport simulation
個々の放射線粒子の輸送を乱数を用いて確率的に計算し、放射線の平均的な挙動を算出する手法
衝突
輸送
輸送
輸送
輸送
2次粒子
物質
輸送
荷電粒子の
エネルギー損失
衝突
（確率的）
停止
計算領域外に到達
計算領域外に到達
次の粒子
モンテカルロ法による粒子輸送計算

## Slide 5: 乱数
5
Random number
例：0から1までの実数を同じ確率で発生させる一様乱数を考える。
0.0
1.0
random number
衝突（確率的）
巨視的断面積がS[1/cm]の場合、距離d[cm]進む際の衝突発生率はSdとなる。よって、例えばSd =0.3の場合、0.3以下が出れば衝突を発生させ、0.3以上の場合は発生させない。
発生する
発生しない
輸送中の衝突事象の発生を乱数によって決定する。
0.0
1.0

## Slide 6: 確率的事象
6
Stochastic phenomena
原子核反応や原子散乱といった衝突事象は、量子力学的な現象であるため、確率的な振る舞いを示す。
衝突
（確率的）
量子力学的効果：
衝突の発生が確率的であり、衝突の結果（放出粒子の個数、種類、エネルギー等）も確率的である。
乱数による事象発生の決定方法
乱数の生成
事象発生の決定
発生する
発生しない
対応付けが可能
衝突結果
（確率的）

## Slide 7: 計算の目的
Chart: 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 0.022 | 0.058 | 0.078 | 0.118 | 0.16 | 0.166 | 0.146 | 0.09 | 0.066 | 0.056 | 0.04
7
Purpose of calculation
モンテカルロ法による輸送計算は、確率的事象が積み重なった結果であるため、これを繰り返した場合、その全体はある頻度分布をとる。
計算結果の頻度分布
確率的事象の積み重ね
平均値
標準偏差×2
1回の
輸送計算
の結果
繰り返した結果をまとめると、ある頻度分布をとる
計算を無限に繰り返すと、この分布は収束し確率密度分布となる。
よって、有限の計算量で、求めたい物理量の確率密度分布の情報（平均値や分散=[標準偏差2]）を知ることが、計算の目的となる。
…

## Slide 8: 平均値と分散
8
Mean value and variance
：サンプル平均；
中心的な値
xih をih回目のヒストリーの結果、Nhを全ヒストリー数の結果とすると、サンプル平均とサンプル分散は次の式で求まる。
：サンプル分散
（s:標準偏差）；
各値の散らばりの度合い
Chart: 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 0.022 | 0.058 | 0.078 | 0.118 | 0.16 | 0.166 | 0.146 | 0.09 | 0.066 | 0.056 | 0.04
頻度分布
平均値
偏差×2
＊ただし、求めたい確率密度分布の情報（真値）とは別なので注意！

## Slide 9
9
Mean value and variance
1個のサイコロを10回ふって、サンプル平均とサンプル分散（標準偏差）を計算してみましょう。
課題1
エクセルファイルの中身を確認してください。
エクセルファイルdice.xlsxを開き、Ex.1のシートを開く。
関数INT(RAND()*6)+1を使って、1から6の目を出すサイコロを模擬する。
iの列：回数、xiの列：サイコロの目
サンプル平均とサンプル分散、サンプル標準偏差は、それぞれ、関数AVERAGE, VAR.P, STDEV.Pで計算する。

## Slide 10
Exercise 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | i | xi |  |  | sample mean |  |  | 3.5
 | 1 | 5 |  |  | sample variance |  |  | 2.65
 | 2 | 6 |  |  | sample standard deviation |  |  | 1.627882
 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
 | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 
 | 6 | 3 |  |  |  |  |  | 
 | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 
 | 8 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 9 | 2 |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 3 |  |  |  |  |  | 
10
Mean value and variance
1個のサイコロを10回ふって、サンプル平均とサンプル分散（標準偏差）を計算してみましょう。
課題1の答え合わせ
サイコロの目（F9キーで再計算）
サンプル平均
サンプル分散
サンプル標準偏差
Nを増やした場合の各統計量はどうなるだろうか？
サイコロの目の確率密度分布

## Slide 11: 期待値
11
Expected value
各統計量は、確率密度分布の情報から、その見込み値が期待値という形で評価できる。
例えば、1から6の目を出すサイコロの場合、出る目の期待値は次のようになる。
X
p(X)
また、Xが離散的な値Xi(i=1,…,N)を取る場合は、確率分布piを用いて、次のように書ける。
ある量 Xが連続的な値を取る場合、確率密度分布p(X)を用いて、期待値は次のように定義される。

## Slide 12
12
Expected value
2個のサイコロをふって出る目の和の期待値と分散の期待値を求めましょう。
課題2
手計算の課題です。
各サイコロは、1/6の確率で1から6の目を出します。
サイコロの目の和は、2から12の値をとります。
各出目の確率は場合の数から求めます。
例：出目の和が4となる場合の数は(1+3), (3+1), (2+2)の3通り。
出る目の和の期待値
分散の期待値
＊

## Slide 13
13
Expected value
2個のサイコロをふって出る目の和の期待値と分散の期待値を求めましょう。
課題2の答え合わせ1
出る目の和の期待値
=
=7

## Slide 14
14
Expected value
2個のサイコロをふって出る目の和の期待値と分散の期待値を求めましょう。
課題2の答え合わせ2
=
= 5.833
分散の期待値
なお、 2.415

## Slide 15: 推定量
15
Estimator
しかし、確率密度分布がわかっている問題はほとんど無いため、統計学に基づいて真値の情報を推定する必要がある。
: 計算できる量 → X: 求めたい真値
推定量：ある量 Xの期待値がと書けるとき、 をXの（不偏）推定量と呼び、の計算から Xの真値を推定できる。
真値
計算結果
推定

## Slide 16: 平均値の推定
16
Mean value
xih : ih回目のヒストリーの結果
Nh: 全ヒストリー数
サンプル平均:
真の平均値mはにより定義され、次の式を満たすため、サンプル平均の値から推定できる。
平均値μ
サンプル平均
推定
真値
計算結果

## Slide 17
17
Mean value
2個のサイコロをふって出る目の和の平均値を推定しましょう。
課題3
エクセルファイルの中身を確認してください。
Ex.3のシートを開く。
iの列：回数、d1とd2の列：1個目と2個目のサイコロの目、xiの列：出目の和
関数AVERAGEで計算しているサンプル平均の値を見る。

## Slide 18
Exercise 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | i | d1 | d2 | xi |  | sample mean |  |  | 7.015
 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | sample variance |  |  | 5.990775
 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | sample standard deviation |  |  | 2.447606
 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 
 | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 
 | 6 | 6 | 1 | 7 |  |  |  |  | 
 | 7 | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  | 
 | 8 | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | 
 | 9 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 
 | 10 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 
 | 11 | 1 | 5 | 6 |  |  |  |  | 
18
Mean value
2個のサイコロをふって出る目の和の平均値を推定しましょう。
課題3の答え合わせ
1個目、2個目のサイコロの目と和（F9キーで再計算）
サンプル平均
サンプル分散
サンプル標準偏差
1000回ふった場合を表示。
（エクセルの操作がわかる人は）10, 100, 500回の場合を試してみましょう。

## Slide 19: サンプル分散と不偏分散
19
Sample variance
xihのサンプル平均 からのずれを計算したサンプル分散
は、求めたい真の分散を推定できる計算量ではないため、次の不偏分散を計算する必要がある。
計算結果
(サンプル分散)1/2×2

## Slide 20: 分散の推定
20
Variance
xihの分散(variance)は次のように定義される。
真の分散にあたる(ustat)2は、
を満たすので、不偏推定量として、不偏分散
より推定することができる。
*ustat : 統計的不確かさ

## Slide 21
21
Variance
2個のサイコロをふって出る目の和の分散を推定しましょう。
課題4
エクセルファイルの中身を確認してください。
Ex.4のシートを開く。
不偏分散と不偏標準偏差は、それぞれ、関数VAR.S, STDEV.Sで計算する。
G11とH11の下にある行列は1000回の結果から求めた頻度分布。

## Slide 22
Exercise 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | i | d1 | d2 | xi |  | sample mean |  |  | 7.057 |  |  | 
 | 1 | 3 | 1 | 4 |  | sample variance |  |  | 5.689751 |  |  | 
 | 2 | 4 | 6 | 10 |  | sample standard deviation |  |  | 2.38532 |  |  | 
 | 3 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 | 3 | 7 |  | unbiased variance |  |  | 5.695446 |  |  | 
 | 5 | 2 | 4 | 6 |  | unbiased standard deviation |  |  | 2.386513 |  |  | 
 | 6 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 | 1 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8 | 6 | 5 | 11 |  | probability distribution |  |  |  |  |  | 
 | 9 | 1 | 6 | 7 |  | xi | pi |  |  |  |  | 
 | 10 | 2 | 4 | 6 |  | 2 | 0.034 |  |  |  |  | 
 | 11 | 5 | 1 | 6 |  | 3 | 0.046 |  |  |  |  | 
 | 12 | 4 | 2 | 6 |  | 4 | 0.088 |  |  |  |  | 
 | 13 | 6 | 3 | 9 |  | 5 | 0.088 |  |  |  |  | 
 | 14 | 6 | 2 | 8 |  | 6 | 0.132 |  |  |  |  | 
 | 15 | 4 | 6 | 10 |  | 7 | 0.172 |  |  |  |  | 
 | 16 | 1 | 6 | 7 |  | 8 | 0.158 |  |  |  |  | 
 | 17 | 5 | 1 | 6 |  | 9 | 0.121 |  |  |  |  | 
 | 18 | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 0.081 |  |  |  |  | 
 | 19 | 1 | 6 | 7 |  | 11 | 0.06 |  |  |  |  | 
 | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 12 | 0.02 |  |  |  |  | 
 | 21 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 22 | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 23 | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
22
Variance
2個のサイコロをふって出る目の和の分散を推定しましょう。
課題4の答え合わせ
不偏分散
不偏標準偏差
1000回の頻度分布

## Slide 23: サンプル平均の標準誤差
23
Standard error of the mean
通常、モンテカルロ法による粒子輸送計算では、サンプル平均の分散を計算しており、
平方根である を統計誤差として出力している。
これはサンプル平均の標準誤差(standard error of the mean)である。計算したサンプル平均がどの程度ばらつくかを表しており、Nhが大きくなるほど小さくなる。
あるNhの場合の分布1
サンプル平均1
あるNhの場合の分布2
サンプル平均2
あるNhの場合の分布3
サンプル平均3
サンプル平均の分布

## Slide 24
24
Standard error of the mean
2個のサイコロをふって出る目の和のサンプル平均がどのような分散をもつか確認しましょう。
課題5
エクセルファイルの中身を確認してください。
Ex.5のシートを開く。
Fの列にN=4とした場合の平均値を並べており、Gの列にN=9とした場合の平均値を並べている。
I27-L27の下にある行列は、それぞれN=1（元の分布）、N=4、N=9の場合の頻度分布。

## Slide 25
25
Standard error of the mean
2個のサイコロをふって出る目の和のサンプル平均がどのような分散をもつか確認しましょう。
課題5の答え合わせ
Exercise 4 |  |  |  |  |  | 
 | i | d1 | d2 | xi | N=4 | N-9
 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7
 | 2 | 2 | 5 | 7 |  | 
 | 3 | 6 | 5 | 11 |  | 
 | 4 | 2 | 4 | 6 |  | 
 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6.25 | 
 | 6 | 2 | 3 | 5 |  | 
 | 7 | 1 | 3 | 4 |  | 
 | 8 | 6 | 4 | 10 |  | 
 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7.75 | 
 | 10 | 4 | 1 | 5 |  | 6.5
 | 11 | 6 | 4 | 10 |  | 
xi | N=1 | N=4 | N=9
2 | 0.031 | 0 | 0
3 | 0.054 | 0 | 0
4 | 0.079 | 0.004 | 0
5 | 0.12 | 0.092 | 0.018018
6 | 0.139 | 0.228 | 0.225225
7 | 0.168 | 0.296 | 0.459459
8 | 0.129 | 0.236 | 0.261261
9 | 0.109 | 0.108 | 0.036036
10 | 0.076 | 0.036 | 0
11 | 0.061 | 0 | 0
12 | 0.034 | 0 | 0
領域(A1:A13, G1:G13)
領域(I27:I38, L27:L38)
N=4, 9とした場合の平均値
頻度分布

## Slide 26
Table of Contents
26
講習内容
統計的不確かさ
系統的不確かさ
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 27
Systematic uncertainty
27
系統的不確かさ
  計算の入力情報（物質の組成や密度）に含まれる誤差や物理モデルの精度が輸送計算の結果に与える影響
コンクリート
遮蔽材
中性子
ビーム
密度=0.2 ±0.02 g/cm3
コンクリート中の水の密度に誤差があったら？
実効線量の深さ分布
（誤差棒：全不確かさ）
伝播した誤差の影響を評価する必要がある。
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 28
ANOVA
28
評価手法
分散分析(ANOVA; ANalysis Of VAriance)
測定結果を分析し、系統的な要因による分散を求める
条件 jの下で得られた i番目のヒストリの結果xij
平均値
系統的な要因による変化
統計的なゆらぎ
ある密度の値を使用
誤差を幅とする
分布内で値を増減
統計的不確かさ
系統的不確かさ
全不確かさ
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 29
Estimation of uncertainties
29
不確かさの推定
（復習）
推定量：確率変数の期待値がと書けるとき、 を計算することで母集団の変数を推定できる。
分散分析により、xijと条件 jの下での平均値xjおよび全体の平均値mより、2種類の不確かさが推定できる
xijとjにおける平均値xj の分散
jにおける平均値xjとmの分散
の推定値
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 30
Example result
30
コンクリート
（厚さ50cm）
20MeV中性子
±30%
コンクリート中の水の密度を変化0.2g/cm3
不確かさの評価結果例
ヒストリー数の増加により系統的不確かさが一定に近づく
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 31: まとめ
Summary
31
量子力学的な確率的事象など、統計的な揺らぎに起因する不確かさが、モンテカルロ法に基づいた粒子輸送計算には含まれている。
平均値や分散といった統計量の求め方について、期待値と推定量の考え方に基づいて踏まえて紹介した。
PHITSが統計誤差として出力しているのはサンプル平均の標準誤差であり、計算したサンプル平均がどの程度ばらつくかを表している。
  物質密度などの入力情報がもつ誤差や物理モデルの精度が伝播し、輸送計算の結果に与える影響を分散分析により系統的不確かさとして評価できる。