## Slide 1: PHITS
計算効率を上げるためのvariance reduction（粒子のウェイト）の利用 A
2018年8月改訂
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2: 実習内容
[importance]
Geometry splitting and Russian Roulette (セルインポータンス法）
２．中性子深層透過計算
３．薄膜からの生成粒子計算
[forced collisions]
強制衝突法
１．はじめに

## Slide 3: 中性子深層透過計算
半径50cm、深さ180cmのコンクリート円柱
厚い遮蔽体の中性子輸送を計算し、深さ毎の実効線量率分布を計算
まずはimp.inpを走らせて，計算時間を計ってみよう
コンクリート
空気
ヒストリ数は8,000
計算時間はphits.outの最後の方（total CPU time）に出力される
14MeV
中性子
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 8000
maxbch = 1
...
[ T - T r a c k ] (3つ目)
mesh = xyz
…
axis = xz
z-txt = Effective dose [pSv/source]
file = imp-dose-xz.out
part = neutron
epsout = 1
gshow = 1
multiplier = all
mat mset1
all ( 1.0 -202 )
実効線量は、[t-track]で計算した中性子フルエンスに線量換算係数を乗じて導出
imp.inp

## Slide 4: 実効線量の計算
4
[ T - T r a c k ] (2,3つ目)
…
multiplier = all
mat mset1
all ( 1.0 -202 )
[t-track]で計算したフルエンスは、格納もしくは[multiplier]セクションで定義した複数の関数と掛け合わせることができる
(C k): C 規格化定数, k ID番号
フルエンスを線源強度で規格化したとき、(pSv)単位で線量を導出
[multiplier]セクションについてはマニュアルを参照
ID番号 | 線量換算係数データ pSv・cm2
-200 | H*(10)
-201 | ICRP60定義に基づく実効線量(前方照射)
-202 | ICRP103定義に基づく実効線量(前方照射)
-203 | ICRP103定義に基づく実効線量(等方照射)
/phits/data/multiplier/フォルダに
格納されている線量換算係数データ一覧の抜粋
今回は規格化定数Cに線源強度を代入しないため、
フルエンス(1/cm2/source) x 線量換算係数(pSv・cm2) = 線源1個あたりの線量(pSv/source)
線源強度
線量換算係数

## Slide 5: 中性子深層透過計算
ヒストリー数 8,000
効率良く計算したい。
分散低減法 ウェイトの概念を利用
シングルコア（ Intel Core i5-4590 CPU @ 3.30GHｚ)の計算
total cpu time = 6.39 sec
ヒストリー数 500,000
total cpu time = 215.36 sec
imp-dose-xz.eps
imp-dose-xz.eps

## Slide 6: モンテカルロ計算におけるWeightの概念
例：track length タリー
ウェイト： モンテカルロ計算における粒子の重要度、通常の計算は１*。
ウェイトを操作して、統計上発生しにくいイベントを人為的に発生させる。
ただし、ウェイトを操作した場合、ヒストリー毎の頻度分布（[t-deposit], output = depositなど）の計算ができなくなるので注意が必要。
*ただし、核データを使用した中性子輸送計算については、e-modeを使用しない場合にウェイトが変化する可能性があります。
Li: i番目の粒子の軌跡長さ
Wi: i番目の粒子のウェイト
n0: 総ヒストリー数

## Slide 7: 実習内容
[importance]
Geometry splitting and Russian Roulette (セルインポータンス法）
２．中性子深層透過計算
３．薄膜からの生成粒子計算
[forced collisions]
強制衝突法
１．はじめに

## Slide 8: セルインポータンス法
領域(セル)にインポータンスIを設定
中性子がセル1とセル2を横切る時、I2/I1を設定
I2/I1 > 1: Particle Split （粒子の分割）
消滅
I2/I1 < 1: Russian Roulette （消滅か生存)
W=1
W=1/3
W=1/3
W=1/3
I1=1
I2=3
例 I2/I1 が整数の場合
I2/I1 = 3: ３つの粒子にsplit(分割)
W=1
W=3
I1=1
I2=1/3
1/3の確率
2/3の確率
I2/I1 が非整数の場合
I2/I1 = 2.75:
75%の確率で３つの粒子に分割
25%の確率で２つの粒子に分割

## Slide 9: 1ヒストリーのときの中性子飛跡を確認
imp-hist.inpを走らせて，中性子の飛跡を確認してみよう
I10=1.0
I1=1.0
I2=1.0
標準では、インポータンスは全て１
空気
コンクリート
（半径20cm，
深さ8cm×2）
imp-trajectory.eps
5MeV
中性子
imp-hist.inp
[importance]
part = neutron
reg imp
10 1
1 1
2 1

## Slide 10: インポータンスを大きくしたときの中性子挙動を確認
imp-hist.inp
[importance]
part = neutron
reg imp
10 1
1 2
2 4
この時点で既に２つに分かれている
ここで反応が起きた
I10=1
I1=2
I2=4
imp-trajectory.eps

## Slide 11: インポータンスを小さくしたときの中性子挙動を確認
imp-hist.inp
[importance]
part = neutron
reg imp
10 1
1 1/2
2 1/4
I10=1
I1=1/2
I2=1/4
imp-trajectory.eps
1/2の確率で生存
1/2の確率で消滅

## Slide 12: インポータンスを極端に大きくしたときの中性子挙動を確認
imp-hist.inp
[importance]
part = neutron
reg imp
10 1
1 2
2 100
I10=1
I1=2
I2=100
imp-trajectory.eps
粒子が分割しすぎて計算時間が無駄になってしまう
（統計はあまり良くならない）
セル間のインポータンスの比は最大２～３程度が良い
“A Sample Problem for Variance Reduction in MCNP” LA-10363-MS DE86 004380

## Slide 13: インポータンスを使用した中性子深層透過計算例
半径50cm、深さ180cmのコンクリート円柱
半径1cmの14MeV中性子をz=0からz軸に沿って入射
[importance]
part = neutron
reg imp
1 2.5**0
2 2.5**1
3 2.5**2
4 2.5**3
5 2.5**4
6 2.5**5
7 2.5**6
8 2.5**7
9 2.5**8
10 2.5**9
11 2.5**10
12 2.5**11
セルの厚さは15cm
Ii+1/Ii = 2.5 と設定
imp.inpの [importance]セクションを有効にして、実行してみよう
14MeV
中性子

## Slide 14: インポータンスを使用した中性子深層透過計算例
ヒストリー数 8,000
3.30GHz, single
[importance] 未使用
[importance] 使用
total cpu time = 6.39 sec
total cpu time = 48.39 sec
Dose
Relative error
imp-dose-xz.eps
imp-dose-xz_err.eps
相対誤差の確認重要（赤1.0、黄 約0.1、緑 約0.01 ）
1

## Slide 15: インポータンスを使用した中性子深層透過計算例
領域（15cm厚）毎の線量変化
元データ：imp-dose-reg.out
14
With importance
Without importance

## Slide 16: インポータンス利用の注意点
1
2
4
8
16
32
セル間の大きなインポータンスの比は良くない。多くの粒子分割を一度に引き起こす。
1
1
8
8
8
32
良い例
悪い例
セル間のインポータンスの比は最大２～３程度が良い
粒子
粒子
参考文献
“A Sample Problem for Variance Reduction in MCNP” LA-10363-MS DE86 004380

## Slide 17: インポータンスの誤った使用例
[importance]
part = neutron
reg imp
1 2.5**0
2 2.5**0
3 2.5**0
4 2.5**0
5 2.5**0
6 2.5**5
7 2.5**6
8 2.5**7
9 2.5**8
10 2.5**9
11 2.5**10
12 2.5**11
悪い例：
Cell 5と6の間に急激なImportanceギャップ
大きなインポータンスのギャップを作って実行してみよう。
先ほどの結果と比較して相対誤差が大きい
imp-dose-xz.eps
imp-dose-xz_err.eps

## Slide 18: 実習内容
[importance]
Geometry splitting and Russian Roulette (セルインポータンス法）
２．中性子深層透過計算
３．薄膜からの生成粒子計算
[forced collisions]
強制衝突法
１．はじめに

## Slide 19: 強制衝突とは？
放射線を衝突の確率の低いターゲット（薄膜）に強制的に衝突させる。
10μm厚さSi
100MeV陽子
強制衝突なし
陽子は薄膜をそのまま通過。
強制衝突あり
陽子は薄膜と必ず衝突。
応用例： 薄膜を用いた断面積測定実験を模擬するときに利用
10μm厚さSi

## Slide 20: 薄膜を用いた断面積測定実験を模擬しよう
[t-product]: ターゲット内で生成するα粒子とSiの生成エネルギー分布 → 真の断面積
[t-cross]：検出器に入射したα粒子とSiのエネルギー分布 → 測定上の断面積
force.inp
強制衝突無し：殆どの入射粒子は衝突しない
maxcas = 5000
maxbch = 5
半径0.5cm, 10μm厚さSi
100MeV陽子
検出器
真空
force.inpを実行してみよう
cross.eps
product.eps

## Slide 21: 強制衝突法
薄膜から生成する粒子を解析するときに利用
二つに分割
強制衝突領域
非衝突のウェイト：Wi×exp(-Sd)
衝突粒子
入射粒子 Wi
S: 巨視的断面積
衝突位置は断面積に従って確率的に決定
d:セルを横切る距離
非衝突粒子
衝突のウェイト：Wi×{1-exp(-Sd)}
強制衝突法はヒストリー分散を減らすが、ヒストリー当たりの計算時間が増える。
セルでは一つ以上の衝突が起こる。
ｆｃｌ：強制衝突コントロールパラメータ
fcl = -1：強制衝突による生成粒子は通常の衝突をさせる（ウェイトカットオフは考慮しない）
fcl = 1：強制衝突による生成粒子は，ウェイトカットオフになるまで強制衝突させる
（通常 fcl = -1 を使用）

## Slide 22: 強制衝突させてみよう
force.inp
ターゲット内での粒子生成時点の情報をタリー
[Forced Collisions] off
part = proton
reg fcl
1 -1.0
強制衝突の設定を行おう
track-xz.eps
強制衝突による生成粒子のウェイトが、ウェイトカットオフwc2を下回る。
⇒ Russian Rouletteが働くため、粒子輸送されにくい。
α
offを削除して実行
cross.eps
product.eps

## Slide 23: 強制衝突で発生させた2次粒子を輸送するには？
force.inp
[parameters]
……….
wc2(1) = 1.0E-12 # weight cutoff of proton
wc2(18) = 1.0E-12 # weight cutoff of Alpha
wc2(19) = 1.0E-12 # weight cutoff of Nucleus
強制衝突で生成する粒子を輸送させるため、
ウェイトカットオフwc2を極力低く設定してみよう。
α
track-xz.eps
Si
多くの生成Siがターゲット内で止まるため，この実験からは断面積が正しく測定できない
cross.eps
product.eps

## Slide 24: まとめ
深層透過計算には、セルインポータンス法が有効
薄膜における生成粒子情報を計算するにはforced collisionsが有効
タリー領域が小さすぎて統計がたまらない場合はポイントタリーが有効
＊ポイントタリー[t-point]の使い方はutility\tpointを参照
統計がたまらない計算では、粒子のウェイト（重要度）を調整することにより計算時間を短縮することが可能
＊隣り合うセル間のインポータンス値の比は２～３以下が望ましい
＊複雑な体形でインポータンスの設定が難しい場合は、Weight Window Generatorを使うのが便利(weight Bで説明)