## Slide 1: PHITS
計算効率を上げるためのvariance reduction（粒子のウェイト）の利用 B
2019年9月改訂
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2: 実習内容
[weight window]
Weight windows (ウェイト・ウインドウ法)
中性子深層透過計算
[weight window generator]
ウェイト・ウインドウ・ジェネレータ [weight window]の自動生成機能

## Slide 3: モンテカルロ計算におけるWeightの概念
例：track length タリー
ウェイト： モンテカルロ計算における粒子の重要度、通常の計算は１*。
ウェイトを操作して、統計上発生しにくいイベントを人為的に発生させる。
ただし、ウェイトを操作した場合、ヒストリー毎の頻度分布（[t-deposit], output = depositなど）の計算ができなくなるので注意が必要。
*ただし、核データを使用した中性子輸送計算については、e-modeを使用しない場合にウェイトが変化する可能性があります。
Li: i番目の粒子の軌跡長さ
Wi: i番目の粒子のウェイト
n0: 総ヒストリー数

## Slide 4: セルインポータンス法とウェイトウィンドウ法の違い
セルインポータンス法は、領域ごとにウェイトが取りえる値を設定
ウェイトウィンドウ法は、領域かつエネルギー群ごとに粒子が取りえるウェイトの幅（ウィンドウ）を設定
重要となるエネルギー領域（例えば高速中性子など）に，
より焦点を絞ったシミュレーションが可能
WL=0.5
ウェイト
W1=1
ウェイト
I1=1
I2=3
W2=1/3
粒子数 1 →
I2/I1=3
エネルギー群1
領域1
WU=2.5
WL=0.25
WU=1.25
領域2
エネルギー群2
W=1
WL=0.5
ウェイト
WU=2.5
WL=0.17
WU=0.85
W1=1
W2=0.5
粒子数 1→
W1/W2=2
粒子数 1 → 1
セルインポータンス法
ウェイトウィンドウ法
領域1
領域2
領域1
領域2

## Slide 5: ウェイトウィンドウ法に関連するパラメータ
wupn: ウェイトウィンドウの上限値と下限値の比（D=5.0）
mxspln: 1回の粒子分割で分割する粒子の最大数（D=5.0）
mwhere: ウェイトウィンドウが考慮されるタイミング（D=0）
-1：核反応時，0:両方，1:領域横断時
[parameters]セクションにおいて設定する。
詳細はマニュアル「5.2.4 時間カット，ウェイトカット，ウェイトウィンドウ」を参照。

## Slide 6: 1ヒストリーのときの中性子挙動を確認
weight-hist.inpを実行してみよう
weight-trajectory.eps
空気
水
（半径10cm，
深さ5cm×2）
5MeV
中性子

## Slide 7: ウェイトウィンドウを設定した場合の中性子挙動を確認
中性子のウェイトがウェイトの幅の中にあるので、粒子分割や粒子消滅は起きない
weight-hist.inpの１つ目の[weight window]を有効にして実行してみよう
[weight window]
part = neutron
reg ww1
1 0.25
2 0.25
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=5 x WL =1.25
WL=0.25
W1=1
領域2
領域毎の指定のみ
（エネルギー毎に分割しない）
ウェイトの下限値WLを[weight window]セクションで設定する
上限値は，自動的にその5倍に設定される（wupnパラメータ）
weight-trajectory.eps
weight-hist.inp

## Slide 8: ウェイトウィンドウを下げたときの中性子挙動を確認
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=1.25
WL=0.125
WU=0.625
W1=1
領域2
領域２のウェイトウインドウの下限値を下げて実行してみよう
粒子分割
領域２で粒子ウェイトが領域ウェイトの上限値を上回るので２つに分裂した
[weight window]
part = neutron
reg ww1
1 0.25
2 0.125
weight-hist.inp
weight-trajectory.eps

## Slide 9: ウェイトウィンドウを極端に下げたときの中性子挙動を確認
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=1.25
WL=0.005
WU=0.025
W1=1
領域2
領域２のウェイトウインドウの下限値を極端に下げて実行してみよう
セル間のウェイトウィンドウの比も最大２～３程度が良い
イベント（領域入射や核反応）毎にmxspln(D=5)の数だけ粒子分割（最初はW=0.2）
[weight window]
part = neutron
reg ww1
1 0.25
2 0.005
weight-hist.inp
weight-trajectory.eps

## Slide 10: エネルギー群毎にウェイトウィンドウを設定
weight-hist.inp
[weight window]
part = neutron
eng = 2
0.01 1.0e5
reg ww1 ww2
1 0.25 0.25
2 0.125 0.125
１つ目の[weight window]を無効にして、
２つ目の[weight window]を有効にしよう
W1=1
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=1.25
WL=0.125
WU=0.625
領域2
粒子分割
E < 0.01 MeV
W1=1
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=1.25
WL=0.125
WU=0.625
領域2
粒子分割
0.01 MeV < E < 105MeV
エネルギー毎に異なるウェイトウィンドウをかける
ただし，今回は，別々に設定するが値は同じ
領域２で粒子ウェイトが領域ウェイトの上限値を上回るので２つに分裂した（2ページ前と同じ）
weight-trajectory.eps
各エネルギー群の最大値

## Slide 11: 低エネルギー中性子のウェイトウィンドウを上げる
低エネルギー中性子の発生を抑え、高エネルギー中性子を中心に解析する
浅い場所での統計が下がり、より深い場所での統計が溜まりやすくなる
weight-hist.inp
0.01MeV以下の中性子のウェイトウインドウの下限値のみ10倍に上げてみよう
[weight window]
part = neutron
eng = 2
0.01 1.0e5
reg ww1 ww2
1 0.25*10 0.25
2 0.125*10 0.125
W1=1
WL=2.5
ウェイト
領域1
WU=12.5
WL=1.25
WU=6.25
領域2
粒子消滅
E < 0.01 MeV
W1=1
WL=0.25
ウェイト
領域1
WU=1.25
WL=0.125
WU=0.625
領域2
粒子分割
0.01 MeV < E < 105MeV
低エネルギー中性子が消滅
weight-trajectory.eps

## Slide 12: ウェイトウィンドウを使用した中性子深層透過計算例
体系，ヒストリー数などはimp.inpと同じ
[weight window]
set: c10[1.0]
part = neutron
eng = 2
1.0e-3 1e5
reg ww1 ww2
1 c10*2.5**(-1) 2.5**(-1)
2 c10*2.5**(-2) 2.5**(-2)
3 c10*2.5**(-3) 2.5**(-3)
・・・
半径50cm、深さ1.8mの
コンクリート円柱
セルの厚さは15cm
weight.inpを走らせて，計算時間を確認してみよう
領域毎にウェイトウィンドウを1/2.5に下げて粒子分割する
全エネルギーに同じウェイトウィンドウをかける（c10=1.0のため）
total cpu time = 18.62 sec
14MeV
中性子
weight-dose-xz_err.eps
weight-dose-xz.eps
weight.inp

## Slide 13: ウェイトウィンドウを使用した中性子深層透過計算例
weight.inpの低エネルギー中性子のウェイトウィンドウを10倍にして実行し，計算時間を計ってみよう
低エネルギー中性子は，生成された瞬間にウェイトウィンドウ幅から外れるので，ロシアンルーレットにかけられ，ほとんどが殺されてしまうため，計算時間が短縮される
ただし，低エネルギー中性子は飛程が短いので，低エネルギー中性子をカットしても深部での統計誤差はそれほど変わらない
total cpu time = 18.62 ->
[weight window]
set: c10[10.0]
part = neutron
eng = 2
1.0e-3 1e5
reg ww1 ww2
1 c10*2.5**(-1) 2.5**(-1)
2 c10*2.5**(-2) 2.5**(-2)
3 c10*2.5**(-3) 2.5**(-3)
・・・
weight.inp
weight-dose-xz_err.eps
weight-dose-xz.eps
7.47 sec

## Slide 14: 計算時間の比較
total cpu time = 48.39 sec
total cpu time = 6.39 sec
total cpu time = 18.62 sec
total cpu time = 7.47 sec
[weight window] 領域毎に設定
[importance] 使用
普通の計算
[weight window] 領域・エネルギー毎に設定

## Slide 15: コンクリート中の線量減衰
エネルギー群で異なるウェイトウィンドウを設定すれば，より効率的な粒子輸送の計算が可能となる
通常計算の深い場所を除いて良く一致

## Slide 16: 実習内容
[weight window]
Weight windows (ウェイト・ウインドウ法)
中性子深層透過計算
[weight window generator]
ウェイト・ウインドウ・ジェネレータ [weight window]の自動生成機能

## Slide 17: ウェイトウィンドウジェネレータ [T-WWG]
各領域の最適なウェイトウィンドウの値を自動で生成するタリー
ウェイトウィンドウ値は、各セルのフラックスの値を、フラックスの最大値で規格化した値。
フラックスがゼロのセルでは、有限の値を持つフラックスの最小値を与える。
この操作を粒子、エネルギービン毎に行う。
mesh=reg,xyzに対応：[weight window]がmesh=reg,xyzに対応するため。
[ T - WWG ]
mesh = reg
reg = {1-12}
part = neutron
e-type = 1
ne = 2
0 0.01 1e5
axis = wwg
file = WWG.out
ウェイトウインドウ値を導出するため、各タリー領域の体積で規格化された粒子の軌跡長さ（フラックス 1/cm2）を導出。[t-track]と同等。
mesh=regの場合、[volume]セクションで、各セルの体積の定義が必要。
mesh=xyzの場合、各領域の体積は自動で計算される。
【自動生成の手順】

## Slide 18: ウェイトウィンドウ領域のregionメッシュによる分割
WWG.inp
cellセクションで定義した領域でウェイトウィンドウ領域を分割
WWG.inpの[T-WWG]においてregionメッシュ形式が利用できます
[ T - WWG ]
mesh = reg
reg = {1-12}
part = neutron
e-type = 1
ne = 2 $ 2 energy bin
0 0.01 1e5
axis = wwg
file = WWG.out
weight-dose-xz.eps
WWG.inpを実行して、体系と[T-WWG]のregionメッシュを確認しよう
半径100cm、深さ180cmのコンクリート円柱
14MeV
中性子

## Slide 19: ウェイトウィンドウ領域をregionメッシュで分割した場合の粒子輸送計算
粒子輸送計算を実行し、中性子の軌跡とウェイトウィンドウの初期値を確認しよう。
[ Weight Window ]
mesh = reg
set: c71[0.0] c72[c71+6.18192E-08] c73[4.05443E-05]
set: c74[0.0] c75[c74+3.62115E-08] c76[4.92671E-05]
part = neutron
eng = 2
1.00000E-02 1.00000E+05
reg ww1 ww2
1 (2.82289E-05+c71)/c73 (4.92671E-05+c74)/c76
2 (4.05443E-05+c71)/c73 (3.19182E-05+c74)/c76
3 (2.62727E-05+c71)/c73 (1.44445E-05+c74)/c76
4 (1.57704E-05+c71)/c73 (5.69405E-06+c74)/c76
5 (7.57407E-06+c71)/c73 (1.90163E-06+c74)/c76
6 (2.19087E-06+c71)/c73 (4.12666E-07+c74)/c76
7 (7.66554E-07+c71)/c73 (2.08198E-07+c74)/c76
8 (3.21984E-07+c71)/c73 (3.62115E-08+c74)/c76
9 (8.12275E-08+c71)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
10 (6.18192E-08+c71)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
11 (0.00000E+00+c72)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
12 (0.00000E+00+c72)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
最大フラックス
最小フラックス
フラックスがゼロの領域に最小値を与える
WWG.out
ウェイトウインドウの初期値
weight-dose-xz_err.eps
ウェイトウィンドウ未使用
icntl=0として、PHITSを実行しよう

## Slide 20: ウェイトウィンドウジェネレータを用いた粒子の深層透過計算
[T-WWG]の結果を用いて効率的に粒子を深層透過させる方法
１回目の輸送計算で、[t-WWG]からウェイトウインドウの初期値を導出。
ウェイトウインドウの初期値を用いて２回目の粒子輸送計算を行い、ウェイトウインドウ値を更新する。
３回目以降、体系全体に粒子輸送されるまで計算を繰り返し、最適なウェイトウインドウ値を求める。
確認後、ヒストリー数を増やして本計算を実行する。

## Slide 21: ウェイトウィンドウ領域をregionメッシュで分割した場合の粒子輸送計算
[ Weight Window ]
mesh = reg
set: c71[0.0] c72[c71+3.70089E-09] c73[4.09008E-05]
set: c74[0.0] c75[c74+5.12459E-10] c76[5.14770E-05]
part = neutron
eng = 2
1.00000E-02 1.00000E+05
reg ww1 ww2
1 (2.71604E-05+c71)/c73 (5.14770E-05+c74)/c76
2 (4.09008E-05+c71)/c73 (3.17957E-05+c74)/c76
3 (3.21450E-05+c71)/c73 (1.52164E-05+c74)/c76
4 (1.67049E-05+c71)/c73 (5.81886E-06+c74)/c76
5 (6.86253E-06+c71)/c73 (2.09567E-06+c74)/c76
6 (2.56029E-06+c71)/c73 (7.57085E-07+c74)/c76
7 (8.47601E-07+c71)/c73 (2.57661E-07+c74)/c76
8 (3.49091E-07+c71)/c73 (7.76580E-08+c74)/c76
9 (1.36336E-07+c71)/c73 (2.05946E-08+c74)/c76
10 (3.84463E-08+c71)/c73 (4.81371E-09+c74)/c76
11 (1.23612E-08+c71)/c73 (1.42294E-09+c74)/c76
12 (3.70089E-09+c71)/c73 (5.12459E-10+c74)/c76
１回目のウェイトウィンドウ値を使用
weight-dose-xz_err.eps
実行する毎にWWG.outは上書きされる
フラックスがゼロの領域がなくなる
WWG.out
2回目の計算によるウェイトウィンドウ値
WWG.inpの infl: {WWG.out} を有効にして、2回目の計算を実行しよう。

## Slide 22: ウェイトウィンドウ領域をregionメッシュで分割した場合の粒子輸送計算
そのまま3回目を実行しよう。深さ方向と半径方向の分布を確認しよう
2回目のウェイトウィンドウの値を使用
実行する毎にWWG.outは上書きされる
一つのセルで同じウェイトウィンドウになるので、セル内でフラックスの差が大きい場合
統計がたまらない領域が生じてしまう
weight-dose-xz_err.eps
深さ毎の実効線量分布
weight-dose-reg.eps
＊今回、光子はWWGを適用していないため、深層セルにおいては統計不足

## Slide 23: ウェイトウィンドウ領域のxyz方向の分割
[ T - WWG ]
mesh = xyz
x-type = 2
xmin = -100
xmax = 100
nx = 5
y-type = 2
ymin = -100
ymax = 100
ny = 5
z-type = 2
zmin = 0
zmax = 180
nz = 12
…
WWG2.inp
x,y: -100～100cmを40cm間隔で5分割 、z: 0～180cmを15cm間隔 で12分割
WWG2.inpの[T-WWG]においてxyzメッシュ形式も利用できます。
6MeV
中性子

## Slide 24: ウェイトウィンドウ領域をxyz方向に分割した場合の粒子輸送計算
１回目の粒子輸送計算を実行し、中性子の軌跡とウェイトウィンドウの初期値を確認しよう。
WWG2.out
[ Weight Window ]
……
set: c71[0.0] c72[c71+6.80649E-09] c73[5.43047E-04]
set: c74[0.0] c75[c74+3.50813E-09] c76[1.02250E-03]
part = neutron
eng = 2
1.00000E-02 1.00000E+05
xyz ww1 ww2
(1 1 1) (0.00000E+00+c72)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
(1 1 2) (0.00000E+00+c72)/c73 (1.04175E-06+c74)/c76
(1 1 3) (5.59799E-08+c71)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
(1 1 4) (0.00000E+00+c72)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76
(1 1 5) (0.00000E+00+c72)/c73 (0.00000E+00+c75)/c76 ……
weight-dose-xz_err.eps
ウェイトウィンドウ未使用
xyzメッシュID(i j k)
i=1,...,5,
j=1,...,5,
k=1,...,12

## Slide 25: ウェイトウィンドウ領域をxyz方向に分割した場合の粒子輸送計算
weight-dose-xz_err.eps
中性子の届かないセルのウェイト値が小さく設定され、粒子分割数が多くなるので、PHITSが利用する物理メモリが増えるので計算時間が長くなる。
生成粒子数が多い警告文
ウェイトウィンドウ未使用
[parameters]において、PHITSが一時保存できる粒子数maxbnkを大きくしよう
*断続的に警告文が出る場合
強制終了
WWG2.inpの infl: {WWG2.out} を有効にして、2,3回目の計算を実行しよう。

## Slide 26: ウェイトウィンドウ領域をxyz方向に分割した場合の粒子輸送計算
maxbnkを100倍する。
WWG2.inpのバンク配列を大きくして、2、3回目の計算を実行しよう。
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1500
maxbch = 1
negs = -1
file(1) = c:/phits
file(6) = phits.out
maxbnk = 10000

## Slide 27: ウェイトウィンドウ領域をxyz方向に分割した場合の粒子輸送計算
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1500
maxbch = 1
negs = -1
file(1) = c:/phits
file(6) = phits.out
maxbnk = 10000*100
2回目の計算結果
weight-dose-xz_err.eps
3回目の計算結果
WWG2.inpのバンク配列を大きくして、2、3回目の計算を実行しよう。
全領域に粒子が効率的に輸送されるように
ウェイトウィンドウ領域をxyz方向に分割

## Slide 28: 課題1
WWG2.inp
[ T-track ] off
mesh = xyz
x-type = 2
xmin =
xmax =
nx = 1
y-type = 2
ymin = -10
ymax = 10
ny = 1
z-type = 2
zmin =
zmax =
nz = 1
…
2番目の[T-track]タリー(file = weight-dose-z.out)を用いて
求めたい領域A(x=60～80 cm, y=-10～10 cm, z=0～20 cm) を設定しよう。

## Slide 29: 課題1の答え合わせ
WWG2.inp
[ T-track ]
mesh = xyz
x-type = 2
xmin = 60
xmax = 80
nx = 1
y-type = 2
ymin = -10
ymax = 10
ny = 1
z-type = 2
zmin = 0
zmax = 20
nz = 1
…
2番目の[T-track]タリー(file = weight-dose-z.out)を用いて
求めたい領域A(x=60～80 cm, y=-10～10 cm, z=0～20 cm) を設定しよう。

## Slide 30: 課題2
統計数を増やしてstdcutを用いて領域Aの中性子の実効線量を確認しよう
maxbch=50にして、ヒストリ数を増やそう。
2番目の[T-track]タリーにstdcut=0.1を追加して、PHITSを実行しよう。
計算終了後、file = weight-dose-z.outを開いて領域Aの実効線量を確認しよう。
WWG2.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1500
maxbch = 1
……
[ T-track ]
…
file = weight-dose-z.out
$ stdcut =
…
*stdcut: バッチ終了時、タリー結果の全ての統計誤差が相対値として
stdcut よりも小さくなった場合に、そのバッチで計算を終了。

## Slide 31: 課題2の答え合わせ
WWG2.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1500
maxbch = 50
x: z[cm]
y: Effective dose (pSv/source)
p: xlin ylog afac(0.8) form(0.9)
h: n x y(neutron ),hh0l n
# z-lower z-upper neutron r.err
0.0000E+00 2.0000E+01 3.7062E-04 0.0994
weight-dose-z.out
weight-dose-xz_err.eps
統計数を増やしてstdcutを用いて領域Aの中性子の実効線量を確認しよう
[ T-track ]
file = weight-dose-z.out
stdcut = 0.1
…

## Slide 32: まとめ
[T-WWG]の出力ファイル（[weight window]セクション）を、inflコマンドで読み込ませると、粒子輸送計算に便利（ただし初回は除く）
Weight Window Generatorは、領域毎、エネルギー毎に最適なウェイトウィンドウ値を自動で生成
[T-WWG]でmesh=regの場合、[volume]セクションで、セルの体積の定義が必要
[T-WWG]によるウェイトウィンドウ値は、各領域のフラックスの値を、フラックスの最大値で規格化した値
ウェイトウィンドウ法は，領域かつエネルギー群ごとに粒子が取りえるウェイトの幅（ウィンドウ）を設定
生成粒子数が増えすぎて警告が出る場合、maxbnkを増やす