## Slide 1
PHITS講習会 基礎実習（I）：
体系及び線源の定義
title
2022年3月改訂

## Slide 2: 本実習の目標
Purpose
2
PHITS入力ファイルの基礎的な書式を理解し，基本的な体系と線源を設定して粒子輸送シミュレーションが実行できるようになる
本実習の最後に行うシミュレーション結果。円柱の水に290MeV陽子ビームを入射した時の体系内での粒子フルエンス

## Slide 3: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 4: PHITS入力ファイルの書式
General description
全ての計算条件はテキスト入力（PHITS語）
キーワード（パラメータ） = 数値 または 文字列
[ セクション名 ] ←セクションのはじまり
入力ファイルは複数のセクションで構成
入力ファイルの基本書式
（スペースは無視）
数値（文字列）１ 数値（文字列）２ 数値（文字列）３ …
もしくは
スペース区切り
１行に書けるのは２００文字まで。それ以上は継続行に書く
継続行は，文頭に６個以上のスペースを入れる
パラメータを数式で与えることも可能: 例 1.0+exp(-2.0)
Notes: 所謂「PHITS言語」
角括弧（：大カッコ←最近では望ましくない呼び名らしい。）

## Slide 5: 入力補助
General description
[ ]off
セクションの読み飛ばし。
コメント
文頭５カラム内にあるC（[material]セクションは除く）
文中にある$もしくは#
ただし、[cell]と[surface]セクションでは#は使えません
→ $を奨励！
qp:
次のセクションまで読み飛ばし。
q:
[End]セクションと同義。
全角文字は，コメント文内のみ利用可能（全角スペースに注意！）
大文字と小文字は区別しません
フォルダ名に全角文字があると正しく動作しない可能性があります

## Slide 6: 入力ファイルに必要なもの
General description
PHITSコードによるシミュレーション計算は、コンピュータ上（バーチャルな世界）に3次元の実験体系を構築し、体系内で発生した放射線の振る舞いを観察するものである。
⇒ ① 3次元体系
② 線源
③ 検出器
三大要素
サンプルインプット「lec01.inp」
で確認してみよう。
Notes: この三大要素をテキストで表現しないといけない。

## Slide 7: サンプルインプットの構成
General description
[Title]
title comments
[Parameters]
define parameters
[Source]
define source
[Material]
define materials
[Surface]
define surfaces
[Cell]
define cells
[T-Track]
track length tally
[T-3dshow]
3d show tally
[End]
lec01.inp
入力ファイルは、
9つの[ ]セクションで構成されています。
② 線源
放射線の発生
① 3次元体系
実験体系
③ 検出器
観察する
※ セクションは順不同で記載可

## Slide 8: 計算結果
General description
batch.out: 計算の進捗状況 → 基礎実習III
phits.out: PHITS計算結果のサマリーファイル
track_xz.eps: 計算結果の画像ファイル
track_xz.out: 計算結果の数値データファイル
track_xz_err.eps: 統計誤差の画像ファイル
track_xz_err.out: 統計誤差の数値データファイル
基礎実習II
ターミナル出力
入力ファイル名
計算の進捗状況
と時間情報
（エラー情報が出力される場合もあります）

## Slide 9: 計算結果（例）
General description
track_xz.eps
phits.out
計算結果の画像表示
計算のSummary
バージョン情報

## Slide 10
General description
phits.out
計算結果のSummary，エラー情報が表示される場合もあり
PHITSロゴ＋バージョン情報
インプットエコー
  入力ファイルから読み込んだ各パラメーターの値
  デフォルトの値やパラメーターの説明が記載されている
  “off”を用いて読み飛ばしたセクションは含まれない
計算に使用したメモリのレポート
  Geometry(体系), Material(物質), tally(検出器)等のそれぞれの使用状況
各バッチの情報(バッチについては基礎実習（III）にて説明)
PHITS計算全体のまとめ
  ソース粒子の発生回数、核反応が起きた回数等
  輸送した粒子の情報
  核反応等で生成した粒子の数
  CPU time(計算時間)
  核データの利用回数、核反応モデル毎の使用回数(核データや核反応モデルについては基礎実習（III）にて説明)
標準出力ファイル
事務局がお尋ねする場合があります
使用量が多すぎてエラーが表示される場合あり

## Slide 11: セクションの種類
General description
セクション名
[title]
[parameters]
[source]
[material]
[surface]
[cell]
[transform]
[temperature]
[mat time change]
[magnetic field]
[electro magnetic field]
[delta ray]
[track structure]
セクション名
[super mirror]
[elastic option]
[frag data]
[importance]
[weight window]
[forced collisions]
[volume]
[multiplier]
[mat name color]
[reg name]
[counter]
[timer]
[end]
※ 各セクションについてはマニュアル4節を参照してください。
Notes: 実際の実験条件を忠実に再現できるように様々なセクションが用意されている。

## Slide 12: Tally（検出器）セクション
General description
Tallyセクションは複数個定義できます。
情報を取得する検出器の役割を果たすものです。
＊各タリーセクションについてはマニュアル6節をご参照ください。
セクション名
[t-track]
[t-cross]
[t-point]
[t-deposit]
[t-deposit2]
[t-yield]
[t-product]
[t-dpa]
[t-let]
[t-sed]
セクション名
[t-time]
[t-interact]
[t-dchain]
[t-wwg]
[t-wwbg]
[t-userdefined]
[t-gshow]
[t-rshow]
[t-3dshow]
Notes: 興味のある物理量を得ることに適したTally（検出器）が用意されている。

## Slide 13: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 14: 基本的な定義の方法
Geometry (General definition)
PHITSで3次元体系を定義する際は次の手順で行います。
1) [Material]で物質を定義する
2) [Surface]で容れ物の面を定義する
3) [Cell]で物質を入れて容れ物（セル）を定義する
水(H2O)
アルミ(Al)
球面
直方体の面
球状の水
直方体のアルミ
円柱状の水
組み合わせる
円柱面

## Slide 15: 3次元体系の座標系
Geometry (General definition)
バーチャルな世界の無限に広がる空間を使用できます。
PHITSでは、XYZ座標系に体系（容れ物の集合）を構築します。
X
Y
Z
ただし、真空や空気の領域も明示的に定義する必要があり、また、計算体系の外側の領域も”外部ボイド”として定義する必要があります。
外部ボイド
真空
or 空気
Notes: XYZ座標系（無限に広がる空間）

## Slide 16
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 10.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
H : O = 2 : 1
⇒ H2O（水）
物質を定義する
H 2 O 1 (組成比を正の値で与えた場合: 原子比率)
H -2/18 O -16/18 (組成比を負の値で与えた場合: 質量比)
物質(material)を定義する際は幾つかの書式が利用できます。
物質番号, (元素, 組成比)…
Geometry (General definition)
＊元素の質量数が指定されない場合は天然同位体比が使われます。質量数を指定する場合は、元素記号の左側に質量数を加えた書式（例、1H, 16O）か、原子番号Zと質量数Aを用いた式 Z*1000+A （例、 1001, 8016）を使用してください。
Notes: 物質を満たす1

## Slide 17: 面を定義する
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 10.
[ C e l l ]
100 1 -1. -10
101 -1 10
“XYZ座標系の原点を中心とした球の表面”を表す記号。
半径は10cm
面番号, 形状, パラメーター（大きさ, 位置座標）
長さに関するパラメーターの単位は “cm”
様々な形状の面をPHITSでは定義できます。
so, sx, sy, sz, s (球面)
px, py, pz (平面)
cx, cy, cz (円柱側面)
rpp (直方体)
etc. (マニュアル5.5参照)
Geometry (General definition)
Notes: 球の骨組み

## Slide 18: 容れ物（セル）を定義する
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 10.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
100: セル番号
1 : 物質番号
-1.0 : 物質密度
= 1.0 g/cm3
(正の場合:1024 atoms/cm3)
-10 : 10番の面の内側
101: セル番号
-1 :外部ボイド（仮想空間の領域外）
＊密度の項は不要
10 : 10番の面の外側
セル番号, 物質番号, 密度, 面番号
Geometry (General definition)
Notes: 球の骨組み

## Slide 19: 体系の確認
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 8
file(1) = c:/phits
file(6) = phits.out
体系を確認する手順
1） [Parameters]セクションに
あるicntlパラメータを変更する。
2） PHITSを実行する。
3） epsファイル“track_xz.eps”
を表示させる。
track_xz.eps
作成した体系を
確認する時の値
ダブルクリック
原点を中心とする半径10cmの球（XZ平面による断面図）
lec01.inpの体系を確認してみましょう。
Notes: ここまで。
領域の二重定義でエラーが出るはずです。

## Slide 20: 課題1
球の半径を10cmから20cmに変えてみよう。
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 10.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10

## Slide 21: 課題1の答え合わせ
球の半径を10cmから20cmに変えてみよう。
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
track_xz.eps
球の半径が20cmになっていますか？

## Slide 22: 入力ファイルのエラー
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
間違いのあった行番号とその内容が表示されます
（phits.outに出力される場合もあります）
対応する行番号の内容を確認して入力ファイルを修正して下さい

## Slide 23: インプットファイルについて
PHITSの講習会資料は、基本的に途中で課題や例題を出して、その問題を実習することを想定して作成しています。
基本的には，１つのインプットファイル（基礎実習1の場合はlec01.inp）を編集して行きますが，各課題の変更内容を反映させたインプットファイルも各レクチャーフォルダの/input/フォルダ中に用意しています。もし、幾つかの課題を飛ばしたい場合がありましたら、 /input/フォルダにあるファイルをコピーして、挑戦したい課題に進んでください。
ただし、ファイル名に付けられている数字は、挑戦すべき課題の番号に対応しています。例えば、課題3に挑戦する場合は、lec01-3.inpのファイルをご使用ください。課題1と課題2で行われるべき編集が反映された内容となっています。
Geometry (General definition)

## Slide 24: 新しい面の定義方法
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
11 so 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
XYZ座標系の原点を中心とした半径5cmの球面を[surface]セクションに追加してみよう
※ 1列目の数値“10”は面の識別番号（面番号
と言う）です。面番号は1~999999まで自由に
付けられますが，今回は仮に“11”としましょう。
Notes: 課題[Surface]セクション
半径5cmの球を作ってみよう。

## Slide 25: 課題2
1列目の数値“100”は容れ物の識別番号（セル番号と言う）です。セル番号も1~999999まで自由に付けられますが，今回は仮に“102”としましょう。
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
11 so 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
102 *** *** ***
新しく定義した面（面番号11）を使って，半径5 cmの水球を[cell]セクションに加えてみよう。
Notes: 課題[Cell]セクション
半径5cmの球を作ってみよう。

## Slide 26: 課題2の答え合わせ
Geometry (General definition)
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
11 so 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
新しく定義した面（面番号11）を使って，半径5 cmの水球を[cell]セクションに加えてみよう。
track_xz.eps
半径5cmの球の領域は体系エラー（二重定義）となっている。
(体系エラーファイルtrack_xz_geo.outが出力される)
セル番号102と
セル番号100は領域が被っている。
⇒ 二重定義
どっちとも取ることができ混乱。
Notes: ここまで。
領域の二重定義でエラーが出るはずです。

## Slide 27: 体系エラーファイル
Geometry (General definition)
体系エラーが起こっている場合、どの領域（座標）で起こっているのかをまとめた体系エラーファイル（*_geo.out）が作成されます。
track_xz_geo.out
Errors of cell definition in EPS Page No. = 1
Overlapped Cell IDs x, y, z coodinates
(Cells 0 0 indicate undefined region)
100 102 -4.847761E+00 1.234568E-11 -1.211940E+00
100 102 -4.847761E+00 1.234568E-11 -1.009950E+00
100 102 -4.847761E+00 1.234568E-11 -8.079602E-01
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2重定義となっているセル番号
体系エラーが起こっているx, y, z座標
1つしかエラーが起こっていない場合でも、複数の座標点における情報が書き出されます。
Notes: 未定義⇔二重定義 おおよそ対をなす言葉。

## Slide 28: 体系エラー（未定義）
Geometry (General definition)
二重定義 ⇔ 未定義
現在位置（対応する物質）
を見失い、困ってしまう。
注) PHITSではバーチャルな世界の無限に広がる空間を使用することができる。逆に、全ての空間は何かしらの物質で満たす必要がある。
3次元体系の定義には、一意となる指定方法が求められる。
未定義領域がある場合
（ただし、周りの定義された領域が未表示となる場合があります。）
Notes: 未定義⇔二重定義 おおよそ対をなす言葉。

## Slide 29: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 30: 領域を定義する方法
領域を定義するために次の考え方を使います。
面の外側と内側を+（プラス）と-（マイナス）で区別。
集合論理演算を用いる。
+11
(面11の外側）
Geometry
-11
(面11の内側)
面番号11
積集合
和集合
否定

## Slide 31: 積集合：AかつB （A and B）
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 20.
11 so 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 11
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
Geometry
lec01.inp
2つの領域で共有する部分を指定する場合は、符号をもつ2つの面番号を“スペース”で繋げます（積）。
10番の面の内側かつ11番の面の外側
track_xz.eps
課題2の本当の答え
+11を加えてみましょう。（+は省略可）
Notes: ブール代数（積）の表現

## Slide 32: 否定：C以外(not C)
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
Geometry
lec01.inp
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 11
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
同義
領域を取り除く場合は否定（”#”）が使用できます。
10番の面の内側からセル番号102の領域を取り除く。
注) 通常は面番号を使って容れ物を作りますが、
“#”を使う場合はセル番号を指定してください。
#を使った表現に書き直してみましょう。
＊ただし、後述する（）を使う場合、（）は面番号で指定します。
Notes: ブール代数（否定）の表現

## Slide 33: 仮想空間の領域
Geometry
lec01.inp
粒子輸送を行うための仮想空間は、ある程度広く設定しておく方が便利です。
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
track_xz.eps
球の半径を20cmから500cmに変えておきましょう。

## Slide 34: 課題3
track_xz.eps
Geometry
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 11. 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
103 1 -1.0 -12
sz z r
XYZ座標系の座標 （0, 0, z）を中心とした半径rの球
左下のインプットにおいて、セル番号“103”の球が右下の図のどの位置に描かれるか考えてみましょう。
Notes: 課題[Surface]セクション
半径5cmの球をもう1つ追加してみよう。

## Slide 35: 課題3の答え合わせ
track_xz.eps
Geometry
lec01.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 11. 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
103 1 -1.0 -12
左下のインプットにおいて、セル番号“103”の球が右下の図のどの位置に描かれるか考えてみましょう。
座標（0, 0, 11）を中心とした半径5cmの球
省略表現 sx, sy, sz があります。
汎用表現 s を用いる場合は、
XYZ座標と半径の入力が必要です。
Notes: この他に、sx, (sy,) sz が使用できます。
（汎用表現はsでXYZ座標と半径の数値入力が必要となります。）
数値を変えることで中心座標と半径を変えることができます。

## Slide 36: 課題4
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103
101 -1 10
102 1 -1.0 -11
103 1 -1.0 -12
Geometry
lec01.inp
出て欲しい結果
track_xz.eps
球が重なるので、
二重定義の体系エラー となる。
← 重なりの部分を領域102,103から除いて
新しい領域104を定義してみよう
球の中心を移動
右の球の中心を(0,0,8)として左の球と重なるようにした場合に、二重定義のエラーがでないようにしましょう。
Notes: 球が重なる場合

## Slide 37: 課題4の答え合わせ
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
Geometry
lec01.inp
track_xz.eps
右の球の中心を(0,0,8)として左の球と重なるようにした場合に、二重定義のエラーがでないようにしましょう。
解答の一例
Notes: 球が重なる場合

## Slide 38: 和集合：AまたはB (A or B)
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
Geometry
lec01.inp
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #(-11 : -12)
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
和（OR）は、
“:”で表現する。
同義
＊#で（）を使う場合は面番号で指定します。
2つの領域のどちらかに含まれる部分を指定する場合は、符号をもつ2つの面番号を“:”で繋げます（和）。
Notes: ブール代数（和）の表現

## Slide 39: “#”の多用で複雑になる例
Geometry
input/onion.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
11 so 5.
12 so 10.
13 so 15.
14 so 20.
15 so 25.
[ C e l l ]
101 1 -1. -11
102 1 -1. -12 #101
103 1 -1. -13 #101 #102
104 1 -1. -14 #101 #102 #103
105 1 -1. -15 #101 #102 #103 #104
106 -1 15
セル番号の否定(#)は便利ですが展開できる場合もあります。スマートな記述を心がけましょう。
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
11 so 5.
12 so 10.
13 so 15.
14 so 20.
15 so 25.
[ C e l l ]
101 1 -1. -11
102 1 -1. 11 -12
103 1 -1. 12 -13
104 1 -1. 13 -14
105 1 -1. 14 -15
106 -1 15
同義
玉ねぎ体系
Notes: たまねぎ体系
コード内では、セル番号の否定はすべて展開されています。
空間認識に係る負荷は、計算速度に関係してきますので注意が必要です。

## Slide 40: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ作成用外部ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 41: 直方体の作り方
Geometry
rppを使う
X
Y
Z
[ S u r f a c e ]
・
・
・
13 rpp xmin xmax ymin ymax zmin zmax
xmin
xmax
ymax
ymin
zmin
zmax
直方体を形作るためのx, y, zに関する最小値と最大値を与える
（ただし、rppで定義できるのは直方体の面なので、[surface]セクションで定義する）

## Slide 42: 課題5
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp *** *** *** *** *** ***
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 ***
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
105 1 -1.0 ***
Geometry
lec01.inp
rppを使って1辺が10cmの立方体を(0,0,-11)の点を中心として定義しましょう。
xとyに関して-5.0cmから5.0cmまで、zに関しては-16cmから-6.0cmの範囲に配置する
rppで定義した面の内側の領域を－（マイナス）で指定する
立方体を作ることができたか、
PHITSを実行して確認してみましょう。

## Slide 43: 課題5の答え合わせ
Geometry
track_xz.eps
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
105 1 -1.0 -13
lec01.inp
rppを使って1辺が10cmの立方体を(0,0,-11)の点を中心として定義しましょう。

## Slide 44
Geometry
lec01.inp
x
y
z
3
ｐｘ 3.0
平面の上下関係は＋ or ー
X軸
X=x0
＋側
－側
赤字の部分を加えてPHITSを実行してみましょう。
平面による領域の分割
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
105 1 -1.0 -13
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
14 px 3.0
ｐｘ：X軸に垂直な面

## Slide 45: 平面による領域の分割
Geometry
lec01.inp
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
14 px 3.0
ｐｘ：X軸に垂直な面
track_xz.eps
領域102: 面11の内側かつ面12の外側かつ面14のマイナス側
（x=3.0cmの面よりプラス側がカットされた）
他に、py, pzなどがあります。
平面のプラス側とマイナス側を意識して使いましょう
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14
103 1 -1.0 -12 11
104 1 -1.0 -11 -12
105 1 -1.0 -13

## Slide 46: 円柱の作り方
Geometry
円柱の作り方
XYZ座標系は固定されていると考える。
⇒ 円柱と平面の組み合わせによって
円柱の容れ物を作ります。
Notes: 円柱を作る。
XYZ座標系はある意味固定されているものなので、
円柱と、空間をぶった切る“平面”の組み合わせで円柱を作ります。

## Slide 47: 課題６
Geometry
lec01.inp
円柱を作ることが
できたか、PHITS計算を
実行して確認してみましょう。
円柱を作ってみましょう。
[surface]と[cell]セクションに赤文字の部分を追加する
領域106は、領域100, 102, 103, 104, 105と重複部分あり
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
14 px 3.0
15 cz 1.
16 pz -19.
17 pz 19.
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105 ***
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14 ***
103 1 -1.0 -12 11 ***
104 1 -1.0 -11 -12 ***
105 1 -1.0 -13 ***
106 1 -1.0 *** *** ***
cz（円柱側面）の場合は、
内側がー、外側が＋
新しいcellを定義した場合は必ず古い領域から除く

## Slide 48: 課題６の答え合わせ
Geometry
円柱を作ってみましょう。
track_xz.eps
lec01.inp
領域106: 半径1.0cm高さ38cmの円柱
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105 #106
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14 #106
103 1 -1.0 -12 11 #106
104 1 -1.0 -11 -12 #106
105 1 -1.0 -13 #106
106 1 -1.0 -15 16 -17
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
13 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
14 px 3.0
15 cz 1.
16 pz -19.
17 pz 19.

## Slide 49: Cell & Surface番号の整理
Geometry
lec01.inp
[ S u r f a c e ]
999 so 500.
11 so 5.
12 sz 8. 5.
101 px 3.
111 pz -19.
112 pz 19.
201 cz 1.
301 rpp -5. 5. -5. 5. -16. -6.
ある程度ジオメトリを作ったらcell & surface番号を整理したほうがよい（ルールは自分次第）
例えば、
px, py, pz毎にまとめて、昇順に並べる
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -999 #102 #103 #104 #105 #106
101 -1 999
102 1 -1.0 -11 12 -101 #106
103 1 -1.0 -12 11 #106
104 1 -1.0 -11 -12 #106
105 1 -1.0 -301 #106
106 1 -1.0 111 -112 -201

## Slide 50: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 51: 物質の追加方法
Geometry (How to add material)
金（密度: 19.32 g/cm3）
Au 1
銅（密度: 8.93 g/cm3）
Cu 1
空気（密度: 1.20x10-3 g/cm3）
N 8 O 2
ポリエチレン（密度: 0.9 g/cm3）
C 2 H 4
[material]セクションにおいて、
各物質の元素組成比を加える。
（計算に使用する密度は[cell]セクションで与える）

## Slide 52: 課題7
Geometry (How to add material)
lec01.inp
物質（番号）によって
表示される色が変わります。計算を実行して確認してみましょう。
円柱部分（セル番号106）の物質を銅に変えてみよう。
銅の元素記号はCu
密度は8.93 g/cm3
[material]セクションで物質番号2の物質を定義し、それを[cell]セクションで使用する
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
mat[2] ******
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105 #106
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14 #106
103 1 -1.0 -12 11 #106
104 1 -1.0 -11 -12 #106
105 1 -1.0 -13 #106
106 1 -1.0 -15 16 -17
Notes: 物質を入れ替える。
同番号は同色

## Slide 53: 課題7の答え合わせ
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
mat[2] Cu 1
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
[ C e l l ]
100 1 -1.0 -10 #102 #103 #104 #105 #106
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14 #106
103 1 -1.0 -12 11 #106
104 1 -1.0 -11 -12 #106
105 1 -1.0 -13 #106
106 2 -8.93 -15 16 -17
Geometry (How to add material)
lec01.inp
円柱部分（セル番号106）の物質を銅に変えてみよう。
track_xz.eps
天然のCuの同位体比が使用される
Notes: 物質を入れ替える。
同番号は同色

## Slide 54: 物質を入れない（真空）
[ C e l l ]
100 0 -10 #102 #103 #104 #105 #106
101 -1 10
102 1 -1.0 -11 12 -14 #106
103 1 -1.0 -12 11 #106
104 1 -1.0 -11 -12 #106
105 1 -1.0 -13 #106
106 2 -8.93 -15 16 -17
Geometry (How to add material)
lec01.inp
領域に物質を入れない場合（真空にする場合）は、物質（番号）を0にして密度の値は与えません。
track_xz.eps
領域100を真空にしてみましょう
Notes: 物質を入れ替える。
同番号は同色

## Slide 55: 物質の色を変える
[mat name color]セクションのみ大文字・小文字を区別しますので、色の名前は小文字で指定してください
lec01.inp
[ M a t N a m e C o l o r ]
mat name color
1 Water pastelblue
2 Copper darkred
物質（番号）毎に
表示する色と名称を指定できます。
track_xz.eps
注意
Notes: 物質の色を変える。

## Slide 56: 登録された色名称
Angelによる画像出力の場合
Geometry (Change material colors)

## Slide 57: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 58: PHIG-3Dによる体系の確認
*開発元が不明というエラーが出る場合は、一度、PHIG-3Dのアイコンとphits/phig3d/macos-x86_64/phig3d_appをコントロールキーを押しながら開いてください
作成した体系をPHIG-3Dを使って3次元的に確認してみよう。
Windows: lec01.inpを右クリックし、「送る」→「PHIG-3D」を選択
MacOS: lec01.inpをDockにあるPHIG-3Dにドラッグ＆ドロップ*
Linux: lec01.inpがあるフォルダで、「phig3d.sh lec01.inp」を実行
PHITS Interactive Geometry Viewer in 3D (PHIG-3D) :
PHITS専用の入力幾何形状可視化ソフトウェア
Ohnish, Gxsview: Geometry and cross section viewer for calculating radiation transport, SoftwareX, 14, 100681 (2021).

## Slide 59: 断面図の表示
Geometry (3D plot with PHIG-3D)
「Setting」 → 「補助平面表示」 の Xボックスにチェック → ＋を選択 → 「描画」
「Setting」
「描画」
断面図が表示される
断面図

## Slide 60: 表示するセルの選択
Geometry (3D plot with PHIG-3D)
「Cell」 → Cell 102 のチェックを外す → 「描画」
「Cell」
詳細は、フォルダ(phits/phig3d/manual)の中にあるマニュアルを参照
「描画」
Cell 102 の物質が消える
断面図

## Slide 61: 色の変更
Geometry (3D plot with PHIG-3D)
「ツール」 → 「設定」 → 「色」 →バックグラウンドまたは物質の色をクリック → 色を選択 → 「OK」
「色」
*[ Mat Name Color ]セクションを用いた材料の色の変更も可能
色の変更後の断面図

## Slide 62: 体系作成・CAD変換外部ソフトSuperMC
Useful Software
中国科学院で開発されたフリーソフト (登録が必要)
CADジオメトリを様々なモンテカルロコード（MCNP,FLUKA,GEANT4,TRIPOLI,PHITS）の形式に変換可能
変換できるCAD形式は*.sat, *.sab, *.stp, *.step形式
SuperMC + PHITS sample (utility\SuperMC)
https://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/iaea1437/

## Slide 63: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 64: 入力ファイルに必要なもの
Source
PHITSコードによるシミュレーション計算は、コンピュータ上（バーチャルな世界）に3次元の実験体系を構築し、体系内で発生した放射線の振る舞いを観察するものである。
⇒ ① 3次元体系
② 線源
③ 検出器
[Source]
define source
Notes: 《休憩はさむ》
次は[Source]セクション（線源）の話です。

## Slide 65: 線源の種類
Source
放射性同位元素（RI）使用施設
→点線源（放射）
加速器施設
→特定の方向をもったペンシル状或いはブロードなビーム
→コーン状の線源
放射性廃棄物、内部被ばく
→体積等方線源
宇宙線、外部被ばく
→面状の等方線源
Notes: 放射状かビーム状に大きく分類されます。
（放射線の名の由来通り）

## Slide 66: 線源の設定に必要なもの
Source
放射線の発生位置
← 形状によって指定方式が異なります。
放射線のエネルギー
← 単色、スペクトル
放射線の種類（線種）
← 中性子、ガンマ線、陽子線、重粒子、など
放射線の方向
← 等方、特定の方向、コーン状、など

## Slide 67: 線源の発生位置
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 0.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
[ Source ]セクション
: 放射線の線源情報を定義する。
最初にs-typeを決定します。
s-type: 線源形状の種類
= 1 円柱（ペンシル）
円柱を定義するときに必要な情報は？

## Slide 68: 円柱形状線源
Source
XY平面上の中心: （x0, y0）
PHITSの基本軸は +Z 軸
外半径: r0
（内半径: r1）
Zの下限座標: （z0）
Zの上限座標: （z1）
Z-axis

## Slide 69: 円柱形状線源の応用
Source
円柱形状線源
円面状線源
z0 = z1
例）
z0 = 5.0
z1 = 5.0
点線源
z0 = z1
r0 = 0.0
Z-axis
Z-axis
Z-axis
＊ただし、体系の境界面と一致させると正しく輸送されない場合があります。

## Slide 70: 課題8
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
file(1) = c:/phits
file(6) = phits.out
輸送計算
を行う
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 0.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
中心位置が原点(0,0,0)の点線源
輸送計算を実行させてみましょう。
[ T - T r a c k ]
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
t-type = 2
nt = 10
tmin = 0.
tmax = 1.
輸送計算の時間変化を10分割
track_xz.epsが10ページになります。
*GSviewでは，スペース＆バックスペースキーで図のページを切り替えてください。
Notes: サンプルインプットの結果

## Slide 71: 課題8の答え合わせ
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
file(1) = c:/phits
file(6) = phits.out
輸送計算
を行う
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 0.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
輸送計算を実行させてみましょう。
[ T - T r a c k ]
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
t-type = 2
nt = 10
tmin = 0.
tmax = 1.
輸送計算の時間変化を10分割
track_xz.eps
(1ページ目[0nsec～0.1nsec])
中心位置が原点(0,0,0)の点線源
track_xz.eps
(3ページ目[0.2nsec～0.3nsec])
track_xz.eps
(5ページ目[0.4nsec～0.5nsec])
Notes: サンプルインプットの結果

## Slide 72: 課題9
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 0.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
半径が1cmの円面状線源に変えてみよう。
Notes: 課題[Source]セクション

## Slide 73: 課題9の答え合わせ
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
半径が1cmの円面状線源に変えてみよう。
track_xz.eps
(1ページ目[0nsec～0.1nsec])
ビームの半径が1cm（ビーム幅2cm）
Notes: 課題[Source]セクション

## Slide 74: 線源のエネルギー
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
単色エネルギーの場合：
e0により指定する
エネルギー分布をもつ場合：
e-typeサブセクションで指定する
（詳細は、lecture\advanced\sourceA
もしくはマニュアル5.3.19を参照）
単位は “MeV/nucleon”
（核子あたりのエネルギー）

## Slide 75: 線源の種類
Source
‘symbol’または‘kf-code’で線種を指定します。
lec01.inp
proj: 線種
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
137Csなどの放射性核種を模擬する場合は、直接‘photon’等を指定する必要があるのでご注意ください。
原子核(nucleus)は、
（質量数）+（元素記号）
で指定します。例： 12C

## Slide 76: 課題10
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 150
線源粒子を中性子にして、そのエネルギーを100MeVに変えてみよう。
Notes: 課題[Source]セクション

## Slide 77: 課題10の答え合わせ
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = neutron
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 100
線源粒子を中性子にして、そのエネルギーを100MeVに変えてみよう。
陽子と比べて中性子は物質中を通過しやすい。
track_xz.eps
(10ページ目[0.9nsec～1nsec])
Notes: 課題[Source]セクション

## Slide 78: 線源の方向の指定
Source
dir: +Z軸からの方向余弦cosq
例）q =0 (deg)の場合は dir=1.0
q =90 (deg)の場合は dir=0.0
特殊：等方線源の場合はdir=all
dir = 1.0
dir = cosq
Z-axis
q 度
+Z軸を基本軸として極座標系で指定する
極角(dir), 方位角(phi), 拡がり(dom)の3つを使う

## Slide 79: 線源の方向の指定
Source
phi: +X軸からの方位角f (degree)
例）XY平面上でX軸から45度の方向は、dir=0.0, phi=45
+Z軸を基本軸として極座標系で指定する
極角(dir), 方位角(phi), 拡がり(dom)の3つを使う
Z-axis
f 度
Y-axis
X-axis

## Slide 80: 線源の方向の指定
Source
dom: 立体角の範囲W (degree)
例）コーン状に30度の拡がりを指定する場合は、dom=30
+Z軸を基本軸として極座標系で指定する
極角(dir), 方位角(phi), 拡がり(dom)の3つを使う
W 度

## Slide 81: 線源の方向を指定するパラメータ
Source
方向に関するパラメータ
dir, phi, domの関係
Z-axis
f =phi
Y-axis
X-axis
q
cosq =dir
W =dom

## Slide 82: 課題11
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = neutron
dir = 1.0
r0 = 1.
z0 = 0.
z1 = 0.
e0 = 100
XYZ座標（0, 0, 10）を中心とする点等方線源に変えてみよう。
Notes: 課題[Source]セクション

## Slide 83: 課題11の答え合わせ
Source
lec01.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = neutron
dir = all
r0 = 0.
z0 = 10.
z1 = 10.
e0 = 100
XYZ座標（0, 0, 10）を中心とする点等方線源に変えてみよう。
track_xz.eps
(1ページ目[0nsec～0.1nsec])
s-type=1の場合、dir=allで等方線源となる。

## Slide 84: 実習内容
PHITSの入力ファイルについて
３次元体系
  基本的な定義の方法
  領域を定義する方法
  直方体、円柱の定義方法
  物質の追加方法
  ジオメトリ描画・作成ソフト
線源
まとめと宿題
Contents
Notes: 「実習」 前の基本的な話から

## Slide 85: まとめ
Summary
PHITSのインプットファイルは“３次元体系”と “線源”及び“検出器（タリー）”に関するものが主となります。
“３次元体系”の作成は，物質の定義（[material]セクション），面の定義（[surface]セクション）及び容器の定義（[cell]セクション）を用いて行います。
“線源”の設定には、その形状や線種、エネルギーや方向を決める必要があります。
“検出器”は，３次元体系の確認や，PHITSシミュレーションから物理量（フラックス，発熱量など）を引き出すために使います。
検出器についてはphits-lec02-jp.pptを用いた基礎実習（II）で更に学んでいただきます。
Notes: 《休憩はさむ》
まとめ

## Slide 86: 宿題
Homework
z=0cmを底面とし，半径10cm、長さ50cmの円柱状の水と、それを取り囲む真空の空間を作る
体系がきちんと作られていることを確認する（icntl = 8)
ビーム半径2.5 cm、 290 MeV/uの陽子線を水の円面側から撃ち込む
輸送計算を実行させ，粒子の飛跡を観察する(icntl = 0)
phits\lecture\basic\homework\homework1.inpを参考にインプットを作成する

## Slide 87: 宿題（解答例）
Homework
Z軸に沿った0~50cmまで，半径10cmの円柱の水
Z=-10cmから発生する半径2.5cmの290MeV陽子ビーム
入射粒子を変えてみたらどうなるか？（例えば１２C）