## Slide 1: PHITS
便利な機能
Multi-Purpose Particle and Heavy Ion Transport code System
Title
1
2019年9月改訂
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 2
Table of Contents
2
実習内容
[transform]
[magnetic field]
[multiplier]
[counter]
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 3: 座標変換機能
[transform]
3
線源、surfaceやcellの定義、タリーのr-zやxyzメッシュ、磁場の定義等の際に、平行移動や回転を行うことが可能。
X
Y
Z
平行移動
回転
XYZ座標系

## Slide 4: 使用方法
[transform]
4
[ Transform ]
*Trn 0 0 0 0 0 0 M
変換方法
M=2：回転後に平行移動
M=-2：平行移動後に回転
[Transform]セクションで座標変換番号nを定義し、[cell], [source]セクション等においてtrcl=nとする。
平行移動の各成分
各軸周り回転角度
座標変換番号
例1： *tr1 0 0 10 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2
Y軸周りに45度回転後、zの+方向に10cm平行移動
例2： tr1 0 0 -10 0 pi/4 0 0 0 0 0 0 0 -2
zの+方向に10cm平行移動後、Y軸周りに45度回転
（M=-2の場合、平行移動の方向が逆転）
角度単位オプション
*有:degree
*無:radian
[transform]において、座標変換番号と13のパラメーターを指定する。
6個の数字が必要

## Slide 5: （補足）一般的な定義方法
[transform]
5
nは座標変換番号
X0,Y0,Z0は平行移動を表すX,Y,Z成分
B1～B9は回転行列の各成分
Mで変換式を選択 （M=-1の変換式はマニュアル[transform]セクション参照）
[ Transform ]
Trn X0 Y0 Z0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 M
M=1のとき
+
任意の回転を定義する場合はM=1,-1を使う。

## Slide 6
track_xy.eps
[transform]
6
transform.inp
[ M a t e r i a l ]
mat[1] H 2 O 1
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 cz 5.
12 pz 0.
13 pz 10.
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13
110 0 -10 #101
半径5cm,
高さ10cm
の円柱
icntl=8でPHITSを実行
track_xz.eps
初期設定の確認

## Slide 7
[transform]
7
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
課題1
セル101の円柱をY軸の周りに30度回転させてみよう。
track_xz.eps
Y軸周りに30度
[transform]で座標変換を定義する。
定義した座標変換を[cell]で使用する。
平行移動の各成分
各軸周り回転角度

## Slide 8
track_xz.eps
[transform]
8
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
課題1の答え合わせ
Y軸周りに30度
Y軸周りの回転角度
セル101の円柱をY軸の周りに30度回転させてみよう。

## Slide 9
[transform]
9
課題2
更に、セル101の円柱をZ軸の正の方向に50cm平行移動させてみよう。
track_xz.eps
+Z方向に50cm
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
座標変換番号1の平行移動のZ成分を指定する。

## Slide 10
track_xz.eps
[transform]
10
課題2の答え合わせ
+Z方向に50cm
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
M=1,2の場合、回転した後に平行移動を行う。
更に、セル101の円柱をZ軸の正の方向に50cm平行移動させてみよう。

## Slide 11
[transform]
11
課題3
Y軸の周りに45度回転させ、X軸の正の方向に10cm、Z軸の正の方向に45cm平行移動させよう。
track_xz.eps
この体系を再現
transform.inp
座標変換番号1の各パラメーターを変更する。
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
step 1
step 2
step 3

## Slide 12
[transform]
12
課題3の答え合わせ
Y軸の周りに45度回転させ、X軸の正の方向に10cm、Z軸の正の方向に45cm平行移動させよう。
track_xz.eps
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
110 0 -10 #101
[ Transform ]
*tr1 10 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2
step 1
step 2
step 3
この体系を再現

## Slide 13
[transform]
13
課題4
1つのセル（セル番号102）を追加して、右下の図のような体系を作ってみよう！
track_xz.eps
この体系を再現
transform.inp
[surface]セクションは変更しない。
変更するのは[cell]と[transform]セクションのみ。
  （ [transform]で座標変換番号2を新しく定義し、これをセル番号102の定義に加える。）
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
102 1 -1. -11 12 -13 trcl=
110 0 -10 #101 #102
[ Transform ]
*tr1 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
*tr2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

## Slide 14
[transform]
14
課題4の答え合わせ
1つのセル（セル番号102）を追加して、右下の図のような体系を作ってみよう！
track_xz.eps
この体系を再現
transform.inp
[ C e l l ]
100 -1 10
101 1 -1. -11 12 -13 trcl=1
102 1 -1. -11 12 -13 trcl=2
110 0 -10 #101 #102
[ Transform ]
*tr1 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2
*tr2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
+Z方向に30cm平行移動

## Slide 15
Table of Contents
15
実習内容
[transform]
[magnetic field]
[multiplier]
[counter]
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 16: 磁場の設定
[magnetic field]
16
磁場(2重極場及び4重極場)を任意の領域に設定して荷電粒子の軌道に対する影響を調べる。
F=ev×B
2重極磁場：
1方向に一様な磁場

## Slide 17
[magnetic field]
17
磁場(2重極場及び4重極場)を任意の領域に設定して荷電粒子の軌道に対する影響を調べる。
4重極磁場：
広がった荷電粒子のビームを収束させる
4重極磁石（参考）
N極
N極
S極
S極
X軸
Y軸
磁場の設定

## Slide 18: 使用方法
[magnetic field]
18
reg: 磁場を置く領域
typ: =2; 2重極磁場,
=4; 4重極磁場
gap: 磁石間の距離の半分[cm]
（2重極の時は使わないが値を入れる）
mgf: 磁場の強さ[kG]
trcl: 座標変換番号
[Magnetic Field]セクションを設定し、[parameters]セクションにおいてimagnf=1を加える。
2重極磁場はy軸の正方向
→正の荷電粒子がz軸方向に進む時、
x軸の負の方向に動く
4重極磁場は
→正の荷電粒子がz軸方向に進む時、
x軸方向に収束、y軸方向に分散する
（z軸を中心軸とし無限に4重極磁石を配置した時の磁場として定義されるため、体系にあわせて座標変換が必要。）
＊電子・陽電子に関しては、PHITS2.90以降でEGS5を使用する場合のみ使用可能。
[ Magnetic Field ]
reg typ gap mgf trcl
1 4 10.0 -5.0 3
2 4 10.0 5.0 1
3 2 10.0 -10.0 0

## Slide 19: 初期設定の確認
19
icntl=8と0でPHITSを実行
track_xz.eps
magfield.inp
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = proton
dir = 1
r0 = 2.5
z0 = -10.
z1 = -10.
e0 = 200
[ S u r f a c e ]
10 so 500.
11 cz 5.
12 pz 0.
13 pz 10.
[ C e l l ]
100 -1 10
101 0 -11 12 -13 trcl=1
102 0 -11 12 -13 trcl=2
103 0 -11 12 -13 trcl=3
110 0 -10 #101 #102 #103
icntl=8
icntl=0
[magnetic field]

## Slide 20
20
課題1
セル103に2重極磁場を設定してみましょう。
track_xz.eps
[parameters]にあるimagnfを有効にする。
[Magnetic Field]の設定を確認する。
magfield.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
$ imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
103 2 10 100
2重極磁場を設定
[magnetic field]

## Slide 21
21
課題1の答え合わせ
track_xz.eps
magfield.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
103 2 10 100
-X方向に動く
セル103に2重極磁場を設定してみましょう。
[magnetic field]

## Slide 22
22
課題2
セル103に4重極磁場を設定してみましょう。
track_xz.eps
[Magnetic Field]のtypを4に変更する。
magfield.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
103 2 10 100
4重極磁場を設定
[magnetic field]

## Slide 23
23
課題2の答え合わせ
track_xz.eps
magfield.inp
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
103 4 10 100
X方向に収束
セル103に4重極磁場を設定してみましょう。
[magnetic field]

## Slide 24
24
課題3
4重極磁場の場合、X軸方向には収束するが、Y軸方向には分散する。これを確認しよう！
track_xz.eps
axis=xyとなっている[T-Track]のzに関する条件を変更する。
nz=3とし、z=35,45,55cmの位置が確認できるように設定する。
（30-40, 40-50, 50-60となるように設定する）
magfield.inp
[ T - T R A C K ]
mesh = xyz
x-type = 2
nx = 100
xmin = -25.
xmax = 25.
y-type = 2
ny = 100
ymin = -25.
ymax = 25.
z-type = 1
nz =1
-5.0 5.0
part = proton
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_xy.out
Z=35, 45, 55cm
[magnetic field]

## Slide 25
25
課題3の答え合わせ
4重極磁場の場合、X軸方向には収束するが、Y軸方向には分散する。これを確認しよう！
magfield.inp
[ T - T R A C K ]
mesh = xyz
x-type = 2
nx = 100
xmin = -25.
xmax = 25.
y-type = 2
ny = 100
ymin = -25.
ymax = 25.
z-type = 1
nz = 3
30.0 40.0 50.0 60.0
part = proton
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_xy.out
track_xy.eps
[magnetic field]

## Slide 26
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
102 10
103 10
26
課題4
2重極と4重極の磁場を使って、セル101を図の様に収束したビームが通るように設定してみよう！（ただし、y軸方向の分散は考えない）
track_xz.eps
セル102と103に4重極と2重極の磁場を設定する。
各磁場のmgfを符号も含めて調整する。
magfield.inp
[magnetic field]

## Slide 27
[ P a r a m e t e r s ]
icntl = 0
maxcas = 1000
maxbch = 1
imagnf = 1
file(6) = phits.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
[Magnetic Field]
reg typ gap mgf
102 4 10 50
103 2 10 -150
27
課題4の答え合わせ
track_xz.eps
magfield.inp
2重極と4重極の磁場を使って、セル101を図の様に収束したビームが通るように設定してみよう！（ただし、y軸方向の分散は考えない）
[magnetic field]

## Slide 28
Table of Contents
28
実習内容
[transform]
[magnetic field]
[multiplier]
[counter]
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 29
[multiplier]
29
[t-track], [t-cross], [t-point]でタリーした結果に
エネルギーの関数として係数を掛けることができます。
multiplier機能
ある位置における実効線量を評価したい
→ 指定した位置における粒子フルエンスに
実効線量換算係数を掛けて出力する
中性子のエネルギー分布
ICRP103の定義に基づく実効線量換算係数（前方照射）

## Slide 30: 使用方法
[ t-track ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
multiplier = all
mat mset1 mset2 mset3 mset4
all ( 1.0 -200 ) ( 1.0 -201 ) ( 1.0 -204 ) ( 1.0 -202 )
[multiplier]
30
ID番号
内蔵したデータセットの他に、ユーザーが定義したものが利用可能
[t-track], [t-cross], [t-point]セクションにmultiplierサブセクションを加える。
mseti: multiplierセットの番号
（6つまで）
規格化定数
multiplierサブセクション
基本的に
両方ともall

## Slide 31: 内蔵されたデータセット
[multiplier]
31
データセットの種類 | ID番号
H*(10) | -200
ICRP60定義に基づく実効線量（前方照射） | -201
ICRP103定義に基づく実効線量（前方照射） | -202
ICRP103定義に基づく実効線量（等方照射） | -203
新しい実用量H* | -204
男女平均した実効線量当量（等方照射） | -210
男性・女性に対する実効線量当量（等方照射） | -211・-212
男性・女性に対する造血組織線量当量（等方照射） | -213・-214
男性・女性に対する皮膚線量当量（等方照射） | -215・-216
半導体ソフトエラー発生率（等方照射） | -299
この他、ID番号が-1の場合は1/ウエイト値、-2の場合は1/粒子速度、-120の場合は物質密度をタリー結果に掛けます。

## Slide 32: multiplierの定義方法
[multiplier]
32
[multiplier]セクションを設定することで、
タリー結果に掛ける係数をユーザー自身で定義できる。
[ multiplier ]
number = -202
interpolation = log
part = neutron
ne = 68
1.0000E-09 3.0900E+00
1.0000E-08 3.5500E+00
2.5000E-08 4.0000E+00
1.0000E-07 5.2000E+00
・ ・ ・ ・ ・ ・
ID番号：-200から-299を指定可能
（内蔵のものと同じ番号も指定できる）
内挿方法：log（対数）、lin（線形）
対象となる粒子
データ数
数値データ：
エネルギー[MeV]と強度をそれぞれne個並べる

## Slide 33: 初期設定の確認
33
icntl=8と0でPHITSを実行
track_xz.eps(1st page)
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = neutron
e0 = 20
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ M a t e r i a l ]
MAT[ 1 ]
Fe 1.0
MAT[ 2 ]
H -0.023
C -0.0023
O -1.22
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ C e l l ]
100 -1 10
102 1 -7.86 -11 12 -13 trcl=2
103 2 -2.302 -11 12 -13 trcl=3
110 0 -10 #102 #103
icntl=8
icntl=0, neutron
multiplier.inp
[multiplier]

## Slide 34
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
z-type = 2
zmin = 30.0
zmax = 40.0
nz = 50
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = z
file = track_z.out
part = all
gshow = 3
epsout = 2
y-txt = Effective dose [pSv/source]
multiplier = all
mat mset1
all ( 1.0 -202 )
34
課題1
コンクリート材における粒子フルエンスの深さ分布を実効線量に変換してみよう。
axis=zとなっている[t-track]にmultiplierサブセクションを追加する。
ID番号-202のICRP103定義に基づく実効線量（前方照射）を求める。
multiplier.inp
multiplier
サブセクション
コンクリート中(30cm<z<40cm)をタリーする。
[multiplier]
y軸の標記を変更する。

## Slide 35
35
課題1の答え合わせ
[multiplier]
track_z.eps
実効線量の深さ分布が得られた。
コンクリート材における粒子フルエンスの深さ分布を実効線量に変換してみよう。
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
z-type = 2
zmin = 30.0
zmax = 40.0
nz = 50
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = z
file = track_z.out
part = all
gshow = 3
epsout = 2
y-txt = Effective dose [pSv/source]
multiplier = all
mat mset1
all ( 1.0 -202 )
multiplier.inp

## Slide 36
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
z-type = 2
zmin = 30.0
zmax = 40.0
nz = 50
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = z
file = track_z.out
part = all
gshow = 3
epsout = 2
y-txt = Effective dose [pSv/source]
multiplier = all
mat mset1
all ( 1.0 -202 )
multiplier.inp
36
課題2
線量の単位をpSvからmSvに変換しよう。
multiplierサブセクションで設定する規格化定数を変更する。
y-txtも変更する。pSv→$\mu$Sv （ギリシャ文字は$$で囲む）
p(ピコ:10-12)をm(マイクロ:10-6)に変換する
[multiplier]
track_z.eps
（Macでは「\」は「 」, optionを押しながら「\」を入力）

## Slide 37
37
課題2の答え合わせ
線量の単位をpSvからmSvに変換しよう。
[multiplier]
track_z.eps
縦軸のメモリが小さい数字になった。
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
z-type = 2
zmin = 30.0
zmax = 40.0
nz = 50
・ ・ ・ ・ ・ ・
axis = z
file = track_z.out
part = all
gshow = 3
epsout = 2
y-txt = Effective dose [$\mu$Sv/source]
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
multiplier.inp

## Slide 38
Table of Contents
38
実習内容
[transform]
[magnetic field]
[multiplier]
[counter]
Notes: PHITS講習会 入門実習

## Slide 39
[counter]
39
注目している領域からの寄与のみをタリーしたい
→ 注目している領域で発生した粒子のカウンター値を増やす
タリー
PHITSでは、各粒子がエネルギーや位置情報などの他にカウンターという値を持っています。カウンター値を特定のイベント（領域に入る、領域から出る、その領域で散乱（反応）する、境界で反射する）が起きる度に変化させることにより、タリーした粒子がどのような経緯でそこに到達したかを調べることができます。
この領域で散乱した場合にcounter値を+1
カウンターの設定

## Slide 40: 使用方法
[ Counter ]
counter = 1
part = neutron proton
reg in out coll ref
1 1 10000 0 0
2 1 10000 0 0
[counter]
40
イベント発生時の動作
0: 変化なし
10000: ゼロセット
それ以外: 指定した数だけ増減
＊collは、更に細かい反応過程で区別することが可能です（次ページ参照）。
[Counter]セクションを設定し、各タリーセクションにおいてctmin(i),ctmax(i)を加える（iはカウンター番号）。
Counter: カウンター番号
（3つまで）
part: カウンターをつける粒子
（*partはカウンターを
つけない粒子を指定）
カウンターを回す領域
カウンターを回すイベント
in: 領域に入った時
out: 領域から出た時
coll: 領域で散乱・反応した時*
ref: 領域の境界で反射した時

## Slide 41: collの分類
[counter]
41
atom: 原子相互作用
delt: デルタ線生成
knoe: 電子・陽電子によるノックオン電子生成
fluo: 蛍光X線生成
auge: Auger電子生成
brem: 制動放射
phel: 光電効果
cmpt: コンプトン散乱
pprd: 電子陽電子対生成
anih: 陽電子消失
coll（散乱・反応）は、nucl（原子核反応）、atom（原子相互作用）、dcay（粒子崩壊）の3種に分けられ、更にnuclとatomはそれぞれ3種と8種の反応過程に分けられます。
dcay: 粒子崩壊
nucl: 原子核反応
elst: 弾性散乱
iels: 非弾性散乱
fiss: 核分裂
coll: 散乱・反応

## Slide 42: 初期設定の確認
42
icntl=8と0でPHITSを実行
track_xz.eps(1st page)
[ S o u r c e ]
s-type = 1
proj = neutron
e0 = 150
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ M a t e r i a l ]
MAT[ 1 ]
Fe 1.0
MAT[ 2 ]
H -0.023
C -0.0023
O -1.22
・ ・ ・ ・ ・ ・
[ C e l l ]
100 -1 10
102 1 -7.86 -11 12 -13 trcl=2
103 2 -2.302 -11 12 -13 trcl=3
110 0 -10 #102 #103
icntl=8
[counter]
counter.inp
icntl=0, neutron

## Slide 43: [t-track]タリーの確認
[counter]
43
counter.inp
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
z-type = 2
zmin = 30.0
zmax = 40.0
nz = 50
e-type = 1
ne = 1
0.0 5000.0
unit = 1
axis = z
file = track_z.out
part = all
gshow = 3
epsout = 2
angel = ymin(1.E-6) ymax(6.E-6)
y-txt = Effective dose [$\mu$Sv/source]
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
track_z.eps
コンクリートにおけるICRP103定義に基づく実効線量（前方照射）の深さ分布

## Slide 44
44
課題1
axis=zの[t-track]をコピーして2個に増やす。
片方の[t-track]にctmin(1)=0, ctmax(1)=0を追加し、ファイル名を変更する。
counter.inp
[ C o u n t e r ]
counter = 1
part = neutron
reg coll
102 1
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_z-c0.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
ctmin(1) = 0
ctmax(1) = 0
セル102において中性子がcollison（散乱・反応）を起こすとカウンター値が1増える。
[counter]
タリーするカウンター値の下限と上限
鉄中で散乱しなかった粒子の寄与を評価しよう！
鉄を透過する高エネルギー中性子の寄与はどの程度だろうか？

## Slide 45
45
課題1の答え合わせ
counter.inp
[counter]
track_z.eps
track_z-c0.eps
鉄中で散乱しなかった粒子は高いエネルギーをもつため、コンクリートの深部領域に影響を与える。
鉄中で散乱しなかった粒子
鉄中で散乱しなかった粒子の寄与を評価しよう！
総和
[ C o u n t e r ]
counter = 1
part = neutron
reg coll
102 1
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_z-c0.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
ctmin(1) = 0
ctmax(1) = 0

## Slide 46
46
課題2
鉄中で散乱した粒子の寄与を評価しよう！
axis=zの[t-track]をさらにコピーし、ctmin(1)=1のみ条件を設定する。
比較するためにファイル名を変更する。
counter.inp
[counter]
[ C o u n t e r ]
counter = 1
part = neutron
reg coll
102 1
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_z-c1.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
ctmin(1) = 1
タリーするカウンター値の下限

## Slide 47
track_z-c1.eps
track_z-c0.eps
track_z.eps
47
課題2の答え合わせ
鉄中で散乱した粒子の寄与を評価しよう！
counter.inp
[counter]
[ C o u n t e r ]
counter = 1
part = neutron
reg coll
102 1
[ T - T r a c k ]
・ ・ ・ ・ ・ ・
file = track_z-c1.out
・ ・ ・ ・ ・ ・
multiplier = all
mat mset1
all ( 1e-6 -202 )
ctmin(1) = 1
総和
鉄中で散乱しなかった粒子
鉄中で散乱した粒子
表面は鉄中で散乱した粒子の寄与が支配的。

## Slide 48: まとめ
Summary
48
[transform]セクションを利用することにより、複雑なジオメトリーやソース、タリーの設定が容易になる。
[magnetic field]セクションを用いて磁場を設定することにより、加速器施設等でのビームに対する磁場の影響をシミュレーションできる。
内蔵のデータセットや[multiplier]で定義したものを用いることにより、実効線量や実用量を容易に評価できる。
[counter]セクションで適切な設定を行うことにより、シミュレーションの重要な利点である計算結果の詳細な分析が可能となる。
Notes: 《休憩はさむ》
まとめ